Глава 2

Принципы обозначения параметров

и формирования углов

В книге принята единая система обозначения параметров и углов, которые они образуют между собой и с осями координат. Движение корпусов судов рассматривается в неподвижной (инерциальной) системе координат ОХУ. Движение их отдельных элементов изучается в одной или нескольких подвижных или неподвижных системах ОiХiУi. Ось ОУ ориентируется таким образом, чтобы при повороте оси ОХ против часовой стрелки на 90° вокруг точки О она бы совместилась с осью ОУ. По такому же принципу ориентируются оси ОiУi систем ОiХiУi.

2.1. При обозначении динамических параметров, как правило, выдержаны следующие принципы:

крутящий момент – М;

сила – F;

реакция – R;

скорость – V;

скорость ветра от собственного движения объекта – U;

скорость вымпельного ветра – J;

площадь – S;

угол расположения паруса –;

угол атаки паруса вымпельным ветром –  и т.д.

2.2. Индексы динамических параметров обозначены буквами или цифрами исходя из следующих принципов:

Например, символом  обозначается вымпельный ветер (J) активного паруса номер два.

В некоторых случаях, когда параметру достаточно иметь один нижний индекс, то он может обозначать действие. Например: Fвр – вращающая сила; Fт – сила тяги.

2.3. Углы.

2.3.1. Углы в неподвижной системе отсчёта ОХУ отсчитываются от оси ОХ до направления рассматриваемого параметра и обозначаются строчной буквой русского алфавита, аналогичной латинской букве, которой обозначен сам параметр. В текстах они, как правило, приводятся в скобках или в кавычках, чтобы не путать их с русскими буквами примыкающих слов. Например, параметру J соответствует угол (ж).

2.3.2. Углы в системе отсчёта ОiХiУi отсчитываются от оси ОiХi до направления рассматриваемого параметра и обозначаются строчной буквой латинского алфавита, аналогичной латинской букве, которой обозначен сам параметр. Например, параметру J соответствует угол j.

2.3.3. Положительным направлением отсчёта углов считается направление против часовой стрелки от осей ОХ и ОiХi; отрицательным – направление по часовой стрелке.

2.3.4. При выполнении расчётов в каждой из систем координат допускается использование только углов с абсолютной величиной не более 180°. Поэтому величины углов назначаются, строго исходя из этого условия. Величины углов, получаемые расчётом, могут оказаться по абсолютной величине больше 180°. Однако в дальнейшем их следует использовать только после перевода формата углов в числа с абсолютной величиной не более 180°. Этот процесс назовём форматированием угла. Благодаря введению данного процесса, в некоторых случаях облегчаются принципы построения формул для расчёта последующих углов. Кроме того, величины форматированных углов зрительно легче воспринимаются и оцениваются.

В Приложении приведён перечень используемых в книге систем координат, конструктивных элементов и основных буквенных обозначений.

# Text boxes

символ, обозначающий данный параметр

верхний индекс, обозначающий состояние, направление или действие

нижний индекс, обозначающий принадлежность к объекту или его номер