Глава 7

Маятники

§ 7.1. Вертикальный маятник

Кроме перечисленных в предыдущей главе преимуществ парусников с движущимися тандемами у них имеются определённые недостатки. Подвижные элементы должны перемещаться по направляющим, механизм движителя включает в себя систему шарниров из колёсиков.

От этих проблем можно избавиться, если поступательное движение вдоль направляющих заменить вращением тандема, например, вокруг горизонтальной оси, размещённой в точке «ц» (рис. 6.7б). Ось вращения должна быть направлена параллельно продольной оси лодки. При этом киль и парус совершают вращательно-колебательные движения в плоскости, перпендикулярной продольной оси корпуса судна. В неподвижной системе ОХУZ траектории движения представляют собой сопряжённые отрезки кривых, образованных на цилиндрических поверхностях. Такое движение принято называть винтовым.

В расчётах нас будут интересовать линейные скорости паруса и киля. Обозначим радиусы вращения паруса и киля zп и zк соответственно (рис. 7.1). Варьируя размеры радиусов, мы можем регулировать относительные линейные скорости паруса и киля. Здесь и далее условно принимаем, что все точки паруса движутся с линейной скоростью, равной скорости точки «п», а все точки киля – со скоростью точки «к».

В процессе вращения при достижении предельного угла поворота на киле и парусе меняются углы атаки, одновременно происходит смена направления вращения. Поэтому такой тандем назван вертикальным маятником. На этой стадии киль может находиться вне воды или оставаться в воде. Первый вариант предпочтительнее тем, что в воздухе легче менять угол ориентации киля. На участках смены направления вращения тандема могут использоваться пружинные системы «п», как в ранее рассмотренном случае (рис. 6.6).

Если на одном судне установить несколько подобных маятников, то их можно объединить в одну механическую систему (рис.7.1в). Это позволит избежать сложностей в «мёртвых точках» при достижении тандемов предельных углов  и обеспечит синхронность в их работе. Для этого ход тандемов следует сдвинуть по фазе относительно друг друга, как это делается, например, c поршнями в двигателях внутреннего сгорания. Объединение можно выполнить при помощи кривошипно-шатунного механизма или по схеме, изображённой на рисунке 7.2.

Схема состоит из шестерни «М», скреплённой с мачтой тандема и шестерней 1–4, расположенных на своих соответствующих осях вращения 5 и 6. Шестерни 1 и 2 не контактируют друг с другом, а шестерни 3 и 4 находятся в постоянном контакте. Шестерня «М» контактирует с шестернёй 1 только в процессе своего вращения по часовой стрелке, а с шестернёй 2 – только в процессе своего вращения против часовой стрелки. Этого можно добиться разными способами. Например, методом перемещения вдоль своих осей вращения соответствующих шестерен или путём использования специальных соединений шестерней с осями, допускающими совместное вращение только в одном направлении.

В позиции, показанной на рисунке 7.2а, мачта с тандемом вращается по часовой стрелке, поворачивая посредством шестерни «М» шестерню 1 с осью 5 против часовой стрелки. При этом благодаря контакту шестёрен 3 и 4 ось 6 с шестернёй 2 вращаются по часовой стрелке. В процессе обратного хода тандема (рис. 7.2б) шестерня «М» вращает шестерню 2 с осью 6 по часовой стрелке. При этом шестерня 4 поворачивает шестерни 3, 1 и ось 5 против часовой стрелки. В результате ось 5 всегда вращается против часовой стрелки, а ось 6 – по часовой. Для объединения нескольких вертикальных маятников будет достаточно соединить друг с другом их оси 5 и 6. Уточним, что механизм объединения служит главным образом для обеспечения синхронности в работе нескольких маятников, а не для передачи мощности и выполнения операции холостого хода. В отличие, скажем, от системы двигателя внутреннего сгорания. Поэтому и потери мощности на рассмотренной передаче будут небольшими.

Разберёмся в методике расчёта маятникового движителя для состояния прямолинейного равномерного движения судна со скоростью Vс. Лодка снабжена одним тандемом, который в данный момент вращается относительно корпуса лодки с постоянной угловой скоростью . Вращение происходит вокруг горизонтальной оси «аб» (рис. 7.3а). На рисунке корпус судна не показан. Парус и киль движутся по пространственной кривой, поэтому задачу здесь следует рассматривать в трёх измерениях, в системе ОХУZ. На рисунке начало координат системы, точка «О», совмещено с серединой оси вращения «аб». Через эту же точку проходит мачта тандема «ПК».

Скорость паруса Vп определяется как векторная сумма двух взаимно перпендикулярных векторов Vс и , а скорость киля – как векторная сумма Vс и . Здесь иесть соответственно скорость паруса и киля от вращения в плоскости, перпендикулярной вектору Vс.

= •zп ;                                        (7.1)

= •zк .                                        (7.2)

С учётом рисунка 7.3б можно записать

.                                       (7.3)

Решая совместно (7.2) и (7.3) можно угловую скорость  выразить через Vс, и zк:

.                               (7.4)

Работу мачты тандема, изображённой в виде линии «ПК», можно сравнить с работой рычага. Если мысленно отбросить рычаг с парусом, то их воздействие на киль можно заменить фиктивной силой . Эта сила в дальнейшем не будет использоваться в уравнениях равновесия, а только – в дополнительном условии.

Ось вращения «аб» закреплена на корпусе судна в точках «а» и «б». В первой точке допускаем возникновение трёх реакций: Rах, Rау и Rаz, а во второй – только двух: Rбх и Rбz.

Силы на парусе и киле, а также их углы с осями координат рассчитываются с использованием методик, изложенных ранее.

Для решения задачи следует рассмотреть равновесие системы, состоящей из тандема (парус и киль) в совокупности с осью вращения «аб», а также определить дополнительные условия, выполнение которых необходимо для движения судна вперёд. Имеется 6 неизвестных: Vс, Rах, Rау, Rаz, Rбх и Rбz. Линейные и угловые скорости паруса и киля определяются по формулам (7.1)–(7.4), а направление движения киля – по углам и . Для решения задачи из 6-ти неизвестных можно составить 6 уравнений.

Прежде чем перейти к уравнениям равновесия запишем компоненты сил, которые в них войдут.

К точке «п» от паруса приложена сила Fв, которая с осями координат составляет углы: Фвх, Фву и Фвz. Проекции силы Fв на оси координат будут:

Fвx = Fв•cos(Фвх);

Fвy = Fв•cos(Фвy);                             (7.5)

Fвz = Fв•cos(Фвz).

К точке «к» от киля приложены реакции Rд и Rк , которые с осями координат составляют углы: Рдх, Рду, Рдz, Ркх, Рку и Ркz. Проекции реакций Rд и Rк на оси координат имеют вид:

Rдx = Rд•cos(Рдх);

Rдy = Rд•cos(Рдy);                             (7.6)

Rдz = Rд•cos(Рдz);

Rкx = Rк•cos(Ркх);

Rкy = Rк•cos(Ркy);                              (7.7)

Rкz = Rк•cos(Ркz).

Реакция Rк рассчитывается по (6.24).

Аналогичным образом запишем соотношения между силами и их проекциями на оси координат для опорных реакций:

опора «а»

Rаx = Rа•cos(Рах);

Rаy = Rа•cos(Раy) = Rт;                      (7.8)

Rаz = Rа•cos(Раz);

опора «б»

Rбx = Rб•cos(Рбх);

(7.9)

Rбz = Rб•cos(Рбz).

Реакция Rт действует вдоль оси ОУ, а её величина рассчитывается по (А.7).

Теперь запишем уравнения равновесия системы, состоящей из тандема с опорами «а» и «б»:

- сумма проекций всех сил на ось ОХ равна нулю

Fвx + Rдx + Rкx + Rаx + Rбx = 0;                 (7.10)

- сумма проекций всех сил на ось ОУ равна нулю

Fву + Rду + Rку + Rау = 0;                          (7.11)

- сумма проекций всех сил на ось ОZ равна нулю

Fвz + Rдz + Rкz + Rаz + Rбz = 0;                  (7.12)

- сумма моментов всех сил относительно оси ОХ равна нулю

Моx(Fв) + Моx(Rд) + Моx(Rк) + Моx(Rа) + Моx(Rб) = 0;    (7.13)

- сумма моментов всех сил относительно оси ОУ равна нулю

Моу(Fв) + Моу(Rд) + Моу(Rк) = 0;               (7.14)

- сумма моментов всех сил относительно оси ОZ равна нулю

Моz(Fв) + Моz(Rд) + Моz(Rк) + Моz(Rа) + Моz(Rб) = 0.    (7.15)

При записи последних 3-х уравнений принималось во внимание, что Моу(Rа) = Моу(Rб) = 0, так как реакции Rа и Rб пересекают ось ОУ. Во время раскрытия моментов от реакции Rа следует учитывать, что её компонента Rау пересекает все оси координат, соответственно все три момента от этой силы будут равны нулю. Моменты сил относительно осей координат можно записать с учётом (3.14).

Уравнения (7.10)–(7.15) являются необходимыми, но не достаточными условиями для решения задачи. Чтобы достичь решения в требуемом аспекте, необходимо проконтролировать выполнение ещё 2-х дополнительных условий.

1. Направление момента Моу(Fв) должно совпадать с направлением вращения тандема. Это условие можно записать в следующем виде:

Vпх•cos(Фвх) > 0 .                           (7.16)

2. Фиктивная сила  должна стремиться двигать киль в сторону положительного направления оси ОУ. Это условие изображено на рис. 7.3в. Угол этой силы с осью абсцисс обозначен как . Данное условие запишем следующим образом:

cos(–) > 0.                                    (7.17)

Результаты, полученные в процессе решения (7.10)–(7.15), следует проверять по условиям (7.16) и (7.17). Действительными можно считать только те варианты, которые удовлетворят последним двум условиям.

Реакции Rах и Rбх в сумме равны силе гидродинамического сопротивления воды, возникающего в результате дрейфа судна по линии оси ОХ. Как говорилось выше, для повышения стойкости лодки дрейфу на корпусе следует установить дополнительные, неподвижные кили (см. рис. 6.4б). В определённых случаях при необходимости на судне можно установить n-ое количество тандемов, спроектировав их таким образом, чтобы суммарная величина этих сил была минимальной.

Реакции Rаz и Rбz формируются благодаря архимедовым силам и весу корпуса судна. Они предотвращают переворачивание маятника в продольном направлении относительно судна, и будут проявляться в виде его крена в том же направлении.

Данная методика расчёта была проверена на примере лодки со стандартной конфигурацией исходных данных. Принималось, что имеем два тандема с площадью парусов по 5м2 каждый, и все остальные параметры тоже аналогичны прошлому примеру. Угол  рассчитывался по (6.1). Размеры оси вращения принимались равными: «бО» = «Оа» = 0,75м. Расчёт вели для момента времени, когда угол =0. В этом случае все параметры по оси ОZ, кроме Rаz и Rбz равны нулю. Следовательно, задачу из трёхмерной условно можно перевести в двухмерную, то есть рассмотреть её в плоскости. Имеются 4 плоскости, в которых следует решать задачу:

горизонтальная плоскость с точкой «п»;

горизонтальная плоскость с точкой «к»;

горизонтальная плоскость с осью «аб»;

вертикальная плоскость с точками «п», «к», и осью «аб».

В первой горизонтальной плоскости проекции силы Fв на оси координат будут равны:

Fвx = Fв•cos(Фв);

Fвy = Fв•sin(Фв).                              (7.18)

Во второй горизонтальной плоскости проекции реакций Rд и Rк на оси координат имеют вид:

Rдx = Rд•cos(Рд);

Rдy = Rд•sin(Рд);                             (7.19)

Rкx = Rк•cos(Рк);

Rкy = Rк•sin(Рк).                              (7.20)

Здесь угол  Рк =  +180°.

Запишем формулы для расчёта параметров и :

;        ;         (7.21)

.                            (7.22)

В третьей горизонтальной плоскости действуют реакции Rах, Rбх и Rау:

Rаx = Rа•cos(Рах);

Rбx = Rб•cos(Рбх);                               (7.23)

Rаx = Rбx = Rx;

Rау = Rт.

В вертикальной плоскости действуют реакции Rаz и Rбz:

Rаz = Rа•sin(Раz);

Rбz = Rб•sin(Рбz).                                 (7.24)

Уравнения равновесия системы будут иметь вид:

Fвx + Rдx + Rкx + Rаx + Rбx = 0;                 (7.25)

Fву + Rду + Rку + Rау = 0;                          (7.26)

Rаz + Rбz = 0;                                            (7.27)

Моx(Fв) + Моx(Rд) + Моx(Rк) + Моx(Rа) + Моx(Rб) = 0;    (7.28)

Моу(Fв) + Моу(Rд) + Моу(Rк) = 0.               (7.29)

Мы получили 5 уравнений (7.25)–(7.29) и 5 неизвестных: Vс, Rх, Rд, Rаz и Rбz. Дополнительные условия остаются неизменными.

Результаты расчётов основных параметров для случаев, когда угол ветра  равен -90°, 90° и 0°, zп = 3м, zк= 1,5м, приведены в таблице 7.1. Значения угла , приведённые в строке 10, отсчитывались от оси, совмещённой с углом (j+180°). Это означает равенство абсолютной величины угла  углу атаки паруса . Решение задачи сводилось к варьированию величин  и  с целью нахождения значений, при которых достигаются максимальные величины скорости судна.

Данные, полученные при нулевом угле истинного ветра, забраковываются, так как система работает только при одном направлении вращения тандема, соответствующем направлению ветра. И напротив, вращение с движением паруса против истинного ветра положительных результатов не даёт. Вывод: при углах ветра близких к 0° и 180° движитель выгоднее перевести в режим обычного, традиционного парусника.

При углах ветра -90° и 90° результаты значительно превосходят данные, полученные по предыдущим судам. По сравнению с традиционной лодкой ОЛ превышения скорости соответственно составляют 131 и 58 процентов. Такие результаты получены благодаря использованию принципа рычага, роль которого выполняет мачта «ПК». Анализируя формулы (7.21) и (7.22), нетрудно убедиться, что с увеличением плеча этого рычага (точнее параметра zп/zк) увеличивается сила , а также имеет место стремление направления этой силы (угла ) к положительному направлению оси ОУ, что является довольно хорошим признаком. В механике рычаг вместе с выигрышем в силе даёт проигрыш в расстоянии. Однако в нашем случае такой проигрыш в определённой степени приводит к увеличению скорости вымпельного ветра, а значит и силы Fв.

В таблице 7.2 приведены результаты расчётов влияния величины zп/zк на скорость лодки при углах ветра -90° и 90°. Отношение плеч варьировалось в пределах 0,87–3. Результаты очевидны: с увеличением этого параметра скорость судна растёт по затухающей кривой, а величина угла (90° –) падает. Это наглядно демонстрируют графики на рис. 7.4 и 7.5. Затухающий характер роста скорости судна обусловлен совместным действием трёх факторов: рост момента от силы Fв (а следовательно рост и улучшение направления вектора), возрастание скорости Vп и параллельный рост реакции Rт.

Величина первого фактора растёт по линейной зависимости, а направление вектора улучшается по затухающей. С возрастанием второго фактора увеличивается вымпельная скорость, а следовательно и сила Fв пропорционально квадрату J. Однако одновременно падает угол атаки паруса вымпельным ветром, а значит, и коэффициент С. Кроме того в главе 3 говорилось, что минимальная величина угла  принята равной 10°. Поэтому результаты с меньшими, чем 10° углами  забраковывались, несмотря на их более высокие показатели. Рост скорости Vс приводит к параллельному росту сопротивления Rт, который оказывается основной причиной затухающего характера кривых на графиках.

Кроме того проведены расчёты при углах , равных -68° и 67° с аналогичным варьированием параметра zп/zк . Результаты приведены в таблицах 7.3 и 7.4, а также на графиках, изображённых на рис. 7.4 и 7.5. Методика представления данных в таблицах, в общем, такая же, как и в таблице 6.5. Если взять за основу вариант, когда zп/zк =2, то данные результаты также превосходят ранее полученные, правда, в меньшей степени. Однако это имеет место при . При других значениях этого угла можно ожидать ухудшение результатов.

Случаи с направлениями ветра от -45° до 45° не рассчитывались, поскольку при этом целесообразнее перевести движитель в режим ОЛ.

В процессе расчётов реакции Rд иногда эта величина получалась с отрицательным знаком. Дело в том, что формула (Б.8) (см. таблицу 3.1) для расчёта угла (Рд), определяющего направление реакции Rд, получена из условия отсутствия вращения. В рассматриваемом же движителе мы имеем вращение тандема. В некоторых случаях этот фактор может изменить направление реакции на 180°. Это проявляется в процессе расчёта в виде знака минус. В частности такие результаты были получены при расчёте маятника в случаях, когда =67°, zп=1,3 и 1,5м, zк=1,5м, а угол более 90°. Знак минус при Rд следует воспринимать, как сигнал для корректировки величины угла (Рд) на 180°. То есть действительное значение этого угла (Рд/ ) будет равно

Рд/ = Рд + 180° .                                      (7.30)

Результаты расчётов по данному параграфу показали относительно высокие скоростные результаты данного движителя для случаев, когда качение маятника от нулевого положения (=0) происходит симметрично относительно линии действия вымпельного ветра Jс. Здесь под вымпельным следует понимать ветер, образованный истинным ветром и движением судна. Его угол в неподвижной системе координат ОХУ обозначим «жс». При этом для положений и абсолютные величины углов между скоростью паруса и линией действия вымпельного ветра Jс – одинаковы. То есть задача симметричная. К этим случаям относятся расчёты при углах  равных  и . В остальных случаях выгоднее плыть методом ОЛ. Отсюда напрашивается мысль о целесообразности видоизменить движитель с вертикальным маятником так, чтобы изложенное условие выполнялось при любых направлениях истинного ветра. Этого можно достичь, если маятник расположить горизонтально.

§ 7.2. Горизонтальный маятник

Вариант такого движителя схематично изображён на рис. 7.6. Механизм рассматривается в подвижной системе ОсХсУс, скреплённой с корпусом лодки, и в неподвижной системе ОХУ. В рассматриваемый момент времени обе системы совмещены, а ось вращения горизонтального маятника совмещена с началом координат системы ОсХсУс, с точкой Ос.

Здесь появляется возможность разместить два паруса в диаметрально противоположных точках «А» и «Б». Балку «АБ», на которой размещаются паруса, назовём парусной балкой. Аналогичным образом можно разместить два киля в точках «С» и «Д». Балку «СД», на которой размещаются кили, назовём килевой балкой. Площади и конструкции парусов принимаем одинаковыми. Кили тоже предусматриваем одинаковые. Радиус вращения парусов обозначим zп, а радиус килей – zк. Механизм маятника состоит из парусной балки с парусами 1 и 2, килевой балки с килями 1 и 2, а также из оси «Ос», вокруг которой вращаются балки.

По аналогии с предыдущими случаями корпус лодки снабжён неподвижным килем, для восприятия сил дрейфа в направлении оси ОсХс.

| Параграф 7.1 |  |  |  |  |  | Таблица 7.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zк = 1,5м |  |  | Угол ветра = 67 |  |  |
| №№ |  | Vc | 900-мю1 | Vc | 900-мю2 | Средняя скорость |
| п.п. | Zп |  |  |  |  | Vc |  |
|  | метры | м/сек | градусы | м/сек | градусы | м/сек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | 1.3 | 6.57 | 46 | 4.69 | -8 | 5.63 |  |
| 2 | 1.5 | 6.72 | 49 | 4.69 | -7 | 5.71 |  |
| 3 | 1.7 | 6.88 | 49 | 5.01 | -63 | 5.95 |  |
| 4 | 2 | 7.02 | 42 | 5.65 | -61 | 6.34 |  |
| 5 | 2.5 | 7.1 | 34 | 6.47 | -59 | 6.79 |  |
| 6 | 3 | 7.12 | 29 | 6.81 | -52 | 6.97 |  |
| 7 | 3.5 | 7.14 | 25 | 6.93 | -46 | 7.04 |  |
| 8 | 4 | 7.15 | 22 | 7.02 | -41 | 7.09 |  |
| 9 | 4.5 | 7.14 | 20 | 7.07 | -37 | 7.11 |  |
| Параграф 7.1 |  |  |  |  |  | Таблица 7.4 |
|  | Zк = 1,5м |  |  | Угол ветра = -68 |  |  |
| №№ |  | Vc | 900-мю1 | Vc | 900-мю2 | Средняя скорость |
| п.п. | Zп |  |  |  |  | Vc |  |
|  | метры | м/сек | градусы | м/сек | градусы | м/сек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | 1.3 | 4.02 | 65 | 7.02 | -53 | 5.52 |  |
| 2 | 1.5 | 4.56 | 64 | 7.49 | -52 | 6.03 |  |
| 3 | 1.7 | 5.05 | 63 | 7.92 | -52 | 6.49 |  |
| 4 | 2 | 5.70 | 61 | 8.48 | -51 | 7.09 |  |
| 5 | 2.5 | 6.53 | 59 | 9.35 | -52 | 7.94 |  |
| 6 | 3 | 7.09 | 55 | 10.15 | -51 | 8.62 |  |
| 7 | 3.5 | 7.47 | 52 | 10.73 | -48 | 9.10 |  |
| 8 | 4 | 7.73 | 49 | 11.13 | -45 | 9.43 |  |
| 9 | 4.5 | 7.91 | 46 | 11.41 | -43 | 9.66 |  |

Движитель в виде горизонтального маятника приводится в рабочее состояние следующим образом. Вначале определяется направление вымпельного ветра для корпуса лодки, то есть угол жс (рис. 7.6а). Обозначим линию, проведённую через точку Ос под углом жс к оси ОсХс, – «аб». Далее следует парусную балку «АБ» расположить по этой линии, а килевую «СД» – вдоль оси ОсУс. Угол между ними равен (рис. 7.6б). В такой ориентации балки жёстко скрепляются между собой и маятник готов для работы. Данное положение маятника назовём стартовым. Принцип работы заключается в качении маятника относительно стартового положения по часовой стрелке и против неё в пределах углов . Причём углы  и  по абсолютной величине могут быть не равными друг другу. Диапазон качения маятника, то есть [- ()] в проведённых расчётах принимался равным 90°. Качение происходит под воздействием крутящего момента, который создают силы ветра Fвi на парусах в результате их соответствующей настройки. При этом подвижные кили ориентируют таким образом, чтобы вся система в целом создавала в положительном направлении оси ОсУс свободный вектор тяги Fт. Как и в предыдущих движителях в процессе работы углы парусов и килей являются переменными величинами (см.главу 12).

Каждому вымпельному ветру корпуса судна соответствует своё положение линии «аб». В дальнейшем, при изменениях вымпельного ветра, механизм движителя должен автоматически корректировать угол . Цель корректировки – обеспечить порядок вращения, при котором в момент совмещения парусной балки «АБ» с линией «аб» килевая балка «СД» расположилась бы по оси ОсУс, как это определено выше в виде стартового условия. На стадии корректировки угла  механизм взаимного крепления балок освобождается, а затем снова запирается.

При проектировании нового движителя одной из основных задач является нахождение расчётным путём для различных значений угла  наиболее выгодных пределов качения маятника, то есть углов  и . Одним из главных критериев оценки выгодности является максимальная скорость Vс. Данная задача может быть решена путём расчёта скорости Vс при варьировании угла  и последующего выбора по полученным результатам приемлемых пределов  и . Это наиболее простой путь. При необходимости в процессе решения задачи можно параллельно варьировать и величину угла  в большую и меньшую сторону от его стартовой величины. Однако в рамках данной работы последнее не делалось.

В системе ОсХсУс в процессе качения маятника парус 1 совершает возвратно-поступательные движения по дуге радиусом zп между точками 1 и 2, а парус 2 – аналогичные движения со сдвигом на 180°. Киль 2 движется возвратно-поступательно по дуге с радиусом zк между точками 3 и 4, а киль 1 – совершает аналогичные движения со сдвигом на 180°. При достижении маятником каждого из предельных углов поворота  он сталкивается с пружинными механизмами «п», которые обеспечивают изменение направления вращения на противоположное (рис. 7.7). Чтобы не затемнять рисунок, здесь с пружиной контактирует только парусная балка, а килевая показана пунктиром. Однако, по-видимому, будет эффективнее если параллельно и килевая балка тоже будет взаимодействовать с пружинной системой. Разумеется, возможны и другие варианты решения вопроса по развороту на 180° вектора  маятника (в данном случае под J – подразумевается момент инерции). Роль этого механизма по возможности сохранить максимум кинетической энергии вращения маятника и направить его в обратном направлении.

В процессе контакта балок с пружинными механизмами появляется крутящий момент на корпусе судна в направлении вращения наезжающего маятника. На стадии равномерного движения чуть позже его действие уравновешивается таким же по величине, но обратно направленным моментом, который появляется в результате наезда маятника на пружинные механизмы во время обратного хода. В результате корпус лодки будет подвергаться воздействию взаимно уравновешивающихся пульсирующих моментов противоположного направления.

Эти нагрузки можно исключить, если на оси Ос разместить два маятника вращающихся в зеркально-противоположных направлениях. Чтобы маятники не мешали друг другу вращаться, как вариант, у них должны быть разные радиусы вращения парусов и килей. Пружинные механизмы должны располагаться относительно линии «аб» под углами . В рассмотренном случае их опоры, исходя из масштаба рисунка, случайно совместились в один треугольник. В общем, это совсем не обязательно. В случае изменения угла линии «аб» опоры пружин должны иметь возможность отцепиться от корпуса судна, повернуться вокруг оси Ос на соответствующий угол и снова закрепиться за корпус лодки.

Вместо пружинных механизмов по рис. 7.7 можно использовать кривошипно-шатунный механизм с маховиком.

Рассмотрим вариант для случая с двумя горизонтальными маятниками. Они устанавливаются на одну вертикальную ось. В схематичном виде это изображено на рис. 7.8. Маятники имеют разные радиусы вращения, а парусные и килевые балки располагаются на разных отметках, чтобы при качении не оказаться друг другу помехой. Соответствующие парусные и килевые балки каждого маятника скрепляются в одно целое с помощью вертикальных соединительных элементов (см. сечение по 1–1), устанавливаемых по бокам балок на участках, примыкающих к оси вращения. Далее маятники объединяются в один единый механизм с помощью шатунно-кривошипного механизма или по схеме рисунка 7.2. Это обеспечит синхронность в их работе. Одновременно с целью смягчения инерционных сил при достижении маятниками предельных углов поворота  можно частично использовать пружинные механизмы по рис. 7.7. Возможны другие варианты.

Количество маятников в движителе принципиально не отражается на особенностях их работы и методиках расчёта. Поэтому в дальнейшем будем рассматривать только один маятник.

Принцип работы движителя и характерные моменты в процессе качения маятника схематично изображены на рис. 7.9. Один цикл качения разделён на две стадии: 1 – вращение маятника против часовой стрелки; 2 – по часовой стрелке. На стадии 1 стартовое положение показано на рис. 7.9б, а момент, предшествующий достижению предельного угла поворота , – на рис. 7.9в. Затем начинается стадия 2 (рис. 7.9г), то есть вращение маятника по часовой стрелке. На рис. 7.9д маятник зафиксирован в стартовом положении, но уже на стадии 2, а на рис. 7.9е – в момент, предшествующий достижению предельного угла поворота -. Далее начинается 1 стадия, показанная на рис. 7.9а. На этом завершается один цикл качения маятника. Далее движение будет повторяться аналогично.

Рассмотрим подробнее работу такого движителя на конкретном примере, где = -68°, Vс = 6,69м/сек, = 5,28(1/сек), = -30°, жс = -77°, представленном на рисунках 7.10 и 7.11. Если принять , то угол килевой балки «СД» с осью ОсХс будет изменяться в пределах 45 – 135 градусов. Угол парусной балки «АБ» будет колебаться в интервале от -32° – до -122°.

Зная величину угловой скорости маятника, можно определить линейные скорости килей  и  от вращательного движения вокруг точки Ос. Это вращение в системе, скреплённой с корпусом судна. В любой момент времени абсолютная скорость киля  образуется в результате векторного сложения двух скоростей: Vс и . Угол, который составляет вектор скорости  с осью ОсХс, принимаем в качестве угла развала i-го киля, то есть угла  . Благодаря этому в процессе вращения маятника мы будем иметь минимальные потери от сил гидродинамического сопротивления килей.

В неподвижной системе ОХУ маятник совершает сложное движение, состоящее из переносного поступательного движения со скоростью Vс вдоль оси ОУ и относительного вращательного с угловой скоростью  вокруг подвижной оси Ос. Вращение возникает в результате воздействия момента сил Fвi, действующих на парусах. Скорость судна равна скорости точки Ос.

Поступательное движение достигается отчасти благодаря неподвижному килю корпуса лодки, роль которого можно сравнить с направляющими рельсами тележки. Если хотя бы к одному из колёс тележки приложить вращающий момент, то она благодаря взаимодействию колёс и направляющих сможет перемещаться только вдоль рельсов. Киль, контактируя с водой, выполняет аналогичные функции. Теоретически он исключает возможность вращения и перемещения корпуса по линии оси ОХ, допуская движение только по линии ОУ. Конструкцию неподвижного киля следует проектировать так, чтобы обеспечить корпусу судна возможность совершать только поступательное движение вперёд.

В системе ОХУ сложное движение маятника можно представить в виде вращения с угловой скоростью  вокруг мгновенного центра скоростей, который на рис. 7.10 обозначен точкой «ч» на линии МЦС (линия мгновенных центров скоростей). В этой точке сходятся перпендикуляры от скоростей Vс,  и , проведённые соответственно из точек Ос, С и Д. Исходя из положения и скорости первой точки (Ос) точка «ч» всегда будет находиться на оси ОсХс, системы, скреплённой с корпусом судна. Её координата «xч» определится по формуле:

.                                              (7.31)

Вращающий момент, действующий на маятник, приводит к его вращению вокруг мгновенного центра скоростей (точки «ч»). Силы Fвi, создающие момент при равномерном движении, уравновешиваются реакциями Rдi, Rкi, Rх и Rт. В момент, следующий после изображённого на рисунках, поменяются координаты килей и других характерных точек, поэтому соответствующим образом изменятся и все основные параметры: ,, ,  и т. д. Даже если поддерживать постоянной скорость лодки, скорее всего (ввиду переменной величины угла ) будет меняться угловая скорость вращения маятника, а следовательно и координата Хч. В связи с этим, линия на рисунке, образованная точками МЦС в системе ОХУ, изображена в виде некой кривой.

Расчёт вымпельного ветра Ji и силы ветра Fвi на парусах производится по методикам, приведённым в предыдущих главах. На рис. 7.11а изображены параллелограммы для графического нахождения Ji. Силы, действующие на элементы движителя и корпус судна, показаны на рис. 7.11б. Задача решается в плоскости. Перечислим действующие силовые параметры:

- на парусах – Fв1 и Fв2;

- на килях – Rд1, Rд2, Rк1, и Rк2;

- на корпусе – Rт и Rх.

Реакция Rх представляет собой гидродинамическое сопротивление воды боковому дрейфу в направлении оси ОсХс. Она появляется в результате работы неподвижного киля и корпуса и приложена к ним.

Одна из основных задач при проектировании подвижных килей – обеспечить достижение расчётных значений реакций дрейфа Rдi.

Для решения задачи на стадии установившегося прямолинейного равномерного движения и равномерного вращения маятника можно написать три уравнения равновесия в системе ОХУ:

1) сумма проекций всех сил на ось ОХ равна нулю

Fв1x + Fв2x + Rд1x + Rд2x + Rк1x + Rк2x + Rx = 0;          (7.32)

- сумма проекций всех сил на ось ОУ равна нулю

Fв1у + Fв2у + Rд1у + Rд2у + Rк1у + Rк2у - Rт = 0;          (7.33)

- сумма моментов всех сил относительно точки О равна нулю

Мо(Fв1) + Мо(Fв2) + Мо(Rд1) + Мо(Rд2) + Мо(Rк1) + Мо(Rк2) = 0.     (7.34)

Для упрощения задачи принимаем Rд1 = Rд2 = Rд. На практике этого можно добиться, регулируя углы 1 и 2 атаки килей. Несколько подробнее об этом будет сказано в конце данного параграфа (рис. 7.12в). Проекции реакций Rдi на оси координат, а также другие параметры, входящие в уравнения равновесия, находятся по выше изложенным методикам.

Уравнения (7.32)–(7.34) являются необходимыми, но недостаточными условиями решения задачи. Чтобы движитель работал, а точнее, чтобы маятник вращался под воздействием ветра в нужном направлении, требуется удовлетворение следующего условия:

[ Мос(Fв1) + Мос(Fв2) ]• > 0                   (7.35)

Знак суммы моментов сил на парусах относительно оси вращения точки Ос должен совпадать со знаком угловой скорости маятника. В противном случае для вращения маятника потребуется какой-нибудь двигатель, что не входит в рамки рассматриваемой задачи.

Уравнения (7.32)–(7.34) содержат три неизвестных: Vс, Rд и Rх. Решая задачу можно варьировать параметры ,  и  с целью нахождения значений, обеспечивающих максимальную скорость лодки. Варианты результатов расчёта с величинами угловой скорости в интервале от нуля до  при максимальной Vс можно рассматривать как стадию ускоренного движения судна.

Теоретически при решении задач по (7.32)–(7.34) искомую скорость Vс можно представить как функцию от . Затем продифференцировав её по этой переменной, найти значения , обеспечивающее максимум линейной скорости Vс. Однако, практически это оказалось невозможным из-за сложностей с упомянутой функцией. Поэтому задача решалась методом простой постановки варьируемых значений .

В (7.32)–(7.34) можно произвести замену неизвестных. Например, вместо Rд принять неизвестным угловую скорость . А величину Rд варьировать в пределах от нуля до Rд.макс. с целью нахождения максимума Vс. В качестве варианта, Rд можно рассчитывать как функцию от скорости подвижного киля.

Отмеченные особенности по решению системы уравнений (7.32)–(7.34) будут встречаться и в дальнейшем при рассмотрении аналогичных задач в параграфе 7.3, главах 9–11. Это в равной степени относится и к задачам указанных разделов книги.

В некоторых случаях может получиться, что у одного из парусов наиболее выгодным будет пассивное положение, при котором плоскость паруса ориентируется параллельно его вымпельному ветру, так как все остальные варианты приводят к худшим результатам. При этом угол атаки будет равен нулю, а коэффициент С – 1. В результате аэродинамическая сила будет направлена вдоль вектора вымпельного ветра. Здесь в качестве исходного параметра следует использовать приведённую площадь поперечного сечения пассивного паруса . Аэродинамическую силу, действующую на пассивный парус, обозначим как , а его угол в системе ОХУ – . С учётом изложенного величину этой негативной силы можно рассчитать по формуле (3.8). При конструировании движителя следует стремиться величину  довести до минимума с целью снижения величины силы .

Для апробации изложенной методики были проведены расчёты с целью нахождения величин задаваемых параметров ,  и , обеспечивающих достижение максимальной скорости судна со стандартной конфигурацией исходных параметров. При этом варьировались угол  в пределах от -90° до +90° , а также угол . Его шаг  принимался равным – 15°.

Результаты расчётов приведены в таблицах 7.5–7.15. Повторим величины основных параметров. Sп1 = Sп2 = 5м2, Vв =10м/сек, Кс = 0.86, для подвижных килей Кк1 = Кк2 = 0.09. В таблицах 7.5б, 7.9 и 7.14б даются варианты расчётов, когда один из подвижных килей вытаскивается из воды. В этих случаях в расчёты вводились значения, предусматривающие, что один киль работает как два, то есть: Кк1 = 0.18, а Кк2 = 0 или Кк1 = 0, а Кк2 = 0.18. Двойная работа означает необходимость изготовления более мощных килей, что соответственно приведёт к увеличению коэффициента Ккi. Для случаев, когда работают оба подвижных киля, величина Rд.макс. = 290кгс.

Приведённая площадь поперечного сечения пассивного паруса  принята равной 1/20 площади одного паруса, то есть 0,25м2. Оптимальное соотношение радиусов (параметр zп/zк) принято равным 2 на основании данных полученных по вертикальному маятнику. В дальнейшем при необходимости влияние этого параметра можно специально исследовать на примерах горизонтального маятника. В расчётах принималось zп = 3м, а zк = 1,5м.

В графе «Наименования параметров» таблиц 7.5–7.14 рассматриваемые параметры приведены в соответствии с принятыми в тексте условными обозначениями. Единицы измерений параметров аналогичны единицам таблиц 5.1 и 6.1. В строке 2 той же графы под «омега» подразумевается угловая скорость маятника . В строке 9 даны значения угла  паруса 1 в подвижной системе, ось О1Х1 которой направлена под углом (ж1+180°) к оси ОХ. Здесь ж1 есть угол вымпельного ветра на парусе 1. А в строке 10 аналогичным образом представлены величины угла  для паруса 2. В строках 11 и 12 те же углы приведены уже в неподвижной системе ОХУ.

В верхней строке каждой таблицы в записи «Угол ветра = …» подразумевается угол  истинного ветра в градусах.

В верхних правых углах таблиц даются обозначения знака омега: 1 или -1. «+1» означает, что расчёты велись для случаев вращения маятника против часовой стрелки, а «-1» – по часовой стрелке. Строка 18 таблиц «Сумма Мо» есть результат вычисления по уравнению (7.34) в кгм. Если знак «омега» равен 1, то эта сумма должна быть больше нуля. И наоборот, когда знак «омега» равен -1 (таблица 7.10б), то сумма должна быть меньше нуля. Данные условия исключают возможность «затухания» вращения, а следовательно и самого движения вперёд. Влияние изменения знака «омега» на результаты расчёта наглядно можно изучить, сравнивая, например, таблицы 7.10а и 7.10б. Изменение направления вращения маятника не влияет на скоростные и силовые конечные факторы. Изменяются только углы и номера параметров с соблюдением определённой симметрии. Величины определённых параметров на парусах 1 и 2, а также на килях 1 и 2 меняются местами.

«Средние значения» в последней графе получены путём вычисления средних арифметических от имеющихся 7-ми величин скоростей, рассчитанных при варьируемых значениях угла «гамма».

Для случаев, когда угол  равен (таблицы 7.5а,б, и 7.14а,б), задача абсолютно симметричная, и наиболее выгодными пределами для  являются углы. Для угла = -68° (таблица 7.6) эти пределы можно сохранить (с некоторой натяжкой). В остальных случаях результаты при угле  = 60° оказались предпочтительнее, чем при . Поэтому в таблицах 7.7–7.13 приведены данные с варьированием угла  от -30° до 60°. Далее можно уточнить пределы  и улучшить результаты по Vс путём уменьшения шага варьирования угла , который (), как отмечалось выше, был принят равным 15°. Однако эти работы не выполнялись, так как уже на этой стадии получились достаточно высокие результаты. Дальнейшее улучшение результатов сохраним в качестве резерва в противовес некоторым отрицательным неучтенным факторам.

В некоторых случаях, например при  = -23°, 0°, 22°, а  =  максимальная скорость достигается при отсутствии вращения маятника, то есть в результате работы движителя по принципу ОЛ. Однако это не соответствует принципу рассматриваемого движителя. Поэтому с целью обеспечения вращения маятника один из парусов переводился в пассивное состояние. Эта мера несколько занижает скорость при  = -30°, зато позволяет не останавливать процесс вращения маятника.

Вытаскивание одного из килей из воды приводит к росту скоростей Vс и , а также силовых параметров Fвi, Rдi, Rкi и Rх, что идентично увеличению отношения zп/zк.

Сравнение полученных результатов скорости судна с аналогичными данными ОЛ приведено в таблице 7.15. Данные результаты оказались лучше, чем у предыдущих вариантов движителей. При курсе, когда угол , скорость увеличивается примерно на 90%. Факторы, обеспечивающие столь внушительное увеличение скорости, отмечались выше в параграфе 6.3. Если сравнивать движитель с горизонтальным маятником с движителем на рис. 6.4 (табл. 6.1), то увидим, что при данном курсе положительный эффект увеличился примерно в 2 раза. Это происходит, главным образом, благодаря двойному увеличению отношения zп/zк . В первом случае оно равно 2, а во втором – его можно принять равным единице. При этом сохраняется общая тенденция – при курсах лодки близких к случаю, когда = 0°, может оказаться выгоднее плыть методом традиционного судна. Для этого будет достаточно остановить (застопорить) вращение маятника и при необходимости вытащить подвижные кили из воды.

В предложенной методике расчёта использовалось условие отсутствия дрейфа, которое в виде допущения было принято в главе 3. Данным условием пользуются многие авторы [1–7], параллельно показывая, что в действительности из-за дрейфа фактический курс судна будет несколько отличаться от теоретического. Это изображено на рис. 7.12а. Здесь ось ОХ является теоретическим курсом лодки, а ОХф – фактическим. Расхождение между ними составляет угол . На рис. 7.12б показан известный способ, исключающий подобное последствие дрейфа. Теоретический курс судна ОХi следует направить под некоторым углом i так, чтобы фактический курс совместился с желаемым направлением движения, то есть с осью ОХ.

Примерно таким же образом следует поступать и в рассматриваемом случае с движителем в виде горизонтального маятника. Такая корректировка изображена на рис. 7.12в, где угол киля 1 () предлагается увеличить на величину 1, а киля 2 () – уменьшить на 2. Величины 1 и 2 можно рассматривать как углы атаки килей. При этом уже можно говорить о подъёмной силе на киле, однако, чтобы не усложнять формулировки, здесь и далее сохраним понятие «реакция дрейфа». Кроме использования углов атаки 1 и 2 реакцию дрейфа можно формировать ещё с помощью соответствующего крыловидного профиля киля (рис. 7.12г). Требуемых по расчёту величин реакций Rдi дрейфа килей можно достигать путём варьирования углов 1 и 2. В общем случае формула по расчёту Rдi будет похожа на формулу (3.8). Не будем специально останавливаться на принципах формирования и расчёта реакций Rдi, полагая, что это следует делать на основе известных методик.

При этом нельзя допускать отклонения приращений углов  и  в обратную сторону, что привело бы к углам соответственно (-1) и (+2). В результате этого реакции Rд1 и Rд2 были бы направлены в сторону отрицательных значений оси ОУ, то есть появилась бы тяга заднего хода. Исключение могут составить случаи, когда это требуется по расчёту.

Вопросы, связанные с углами атаки килей, приобретут особую актуальность на стадии практической реализации движителя. Поэтому в рамках данной работы будем ориентироваться только на расчёт углов  и , полагая, что величины углов 1 и 2 будут определяться в дальнейшем в зависимости от параметров выбранных килей.

Здесь и далее не следует путать работу подвижных килей с работой лопастей гребного винта. Он работает на больших оборотах вращения, и тяга создаётся «методом пробуксовки» лопастей в воде. В случаях, рассматриваемых в данной книге, кили скользят в воде по особым траекториям, передавая на неё усилия с парусов и реактивные силы с корпуса судна. При этом на кили действуют реактивные силы воды Rдi. Принятая специфика работы подвижных килей позаимствована у килей традиционных парусников.

§ 7.3. Принцип одновременности событий

По таблицам 7.5–7.14 линейная Vс и угловая  скорости могут достаточно резко изменяться через каждые 15° вращения маятника. Если учесть, что поворот на этот угол происходит менее чем за 0,1 секунды, то становится очевидным несостоятельность такого сценария. То есть данные этих таблиц не могут соответствовать действительности, поэтому они носят только информативный, ориентировочный характер. Действительные величины динамических параметров можно получить путём учёта ускорений. Однако, ввиду наличия неопределённостей по величинам масс и моментов инерций, было решено на данной стадии исследований этого не делать. Это решение подкрепи

лось тем, что была разработана специальная методика расчёта для случаев, когда силовые факторы изменяются с определённой периодичностью при небольшой величине продолжительности цикла. Методика названа принципом одновременности событий (принцип ОС).

В её основе – факт небольшой продолжительности цикла, в течение которого изменяются величины и направления движущих объект силовых параметров. Ввиду инерционных свойств объекта его скорости (Vс и ) не в состоянии поспевать за скоростями изменений внешних силовых факторов. Колебания амплитуды его скоростей будут сравнительно более слабыми. Чем быстрее будут изменяться силовые факторы, тем меньше будут колебания амплитуды скоростей объекта, и наоборот. Конечно, здесь играют свою роль и меры инертности объекта, но при малых величинах продолжительности цикла и относительно больших массах элементов их влияние можно отодвинуть на второй план.

Таким образом, основной задачей рассматриваемого принципа является нахождение средней скорости движения, при которой ожидаемые величины ускорений, а следовательно и колебаний скорости, были бы минимальными.

Вначале рассмотрим принцип ОС на примере, представленном на рис. 7.13а, а затем, на движителе с горизонтальным маятником. По направляющей 1 под воздействием силы Fт движется без трения объект 2. Эта сила имеет постоянный модуль и направлена всегда по касательной к направляющей 1 в сторону возрастания переменной «х». Кроме Fт на объект действуют ещё две силы Fс и Fi. Первая из них Fс есть сопротивление среды и рассчитывается по формуле

,                                    (7.36)

где Кi – коэффициент пропорциональности, а Vi – скорость объекта в момент i.

Силу Fi следует рассматривать как результирующую при векторном сложении силы тяжести Р с опорной реакцией направляющей R. Её можно найти по правилу параллелограмма, что изображено на рис. 7.13а, справа. Представим расчёт величины силы Fi в виде формулы

Fi = Кj f(x),                                    (7.37)

где Кj – расчётный коэффициент.

Причём максимальная величина Fi, в случаях, когда она направлена против силы Fт, по абсолютной величине равна ей (Fт). В качестве примера такого случая можно рассматривать точку «в1». Если эту точку выбрать в качестве стартовой с нулевой начальной скоростью, то ввиду наличия сопротивления среды Fс, объект 2 «в гору не пойдёт». Поэтому в качестве стартовой принята точка «а1», где сила Fi равна нулю. Далее перепады траектории и значение коэффициента Кi выбраны так, чтобы объект мог двигаться «в гору» по инерции, набранной «на спусках».

Отрезок траектории направляющей 1 на участке между точками «а1» и «а2» длиною Х1 обозначим как один цикл. Далее траектория многократно повторяется. Поэтому в случае традиционного расчёта, с учётом ускорений, после определённого количества циклов скорость объекта с некоторыми приближениями установится в виде некой кривой, изображённой пунктиром на рис. 7.13б. Поставим задачу найти среднюю скорость Vос при помощи логически составленной модели, бездоказательно и без использования массы объекта.

Для этого отрезок траектории «а1–а2» вдоль оси ОХ разделим на n – ое количество одинаковых участков. Если примем n = 10, то длина каждого из них составит по 0,1Х1. На рис. 7.13б границы этих участков обозначены цифрами от 1 до 11. Затем объект 2 фиктивно делится на 11 одинаковых малых объектов 3, которые размещаются в 11 точках на направляющей 1, соответствующих границам участков и цифрам 1–11. Вес каждого из них составляет . Все малые объекты 3 соединяются по цепочке друг с другом связями. Их взаимные крепления выполняются при помощи шарниров, которые не препятствуют движению вновь образованной системы вдоль направляющей 1.

К каждому объекту 3 приложена сила тяги Fтi = Fт /11. Силы Fтi направлены по касательной к направляющей 1.

Габариты малых объектов 3 принимаются такими, чтобы суммарная сила сопротивления среды их движению была бы равна Fс, рассчитанной по (7.36). В результате на систему действуют следующие силы: Fт и Fс – такие же, как и прежде, и 11 сил Fмi, приложенных ко всем малым объектам. Каждая сила Fмi рассчитывается по тому же принципу, как и Fi. Если опорную реакцию, действующую на малый объект, обозначить в виде Rмi, то сила Fмi определится как векторная сумма сил Рмi и Rмi. На рисунке параллелограмм формирования силы Fмi не показан, так как по схеме он такой же, как и параллелограмм на рис. 7.13а. Разумеется, чем больше число n, тем лучше принятая расчётная схема будет отражать картину приложенных сил.

Таким образом, создаются условия, при которых условно можно считать, что объект одновременно находится в разных точках направляющей. Количество этих точек будет n+1, все они находятся на участке траектории длиною в 1 цикл. События в виде воздействия соответствующих силовых факторов происходят одновременно во всех отмеченных точках. В то время, как в случае традиционного способа расчёта, события происходят последовательно по мере прохождения объектом всех точек по направляющей 1. Здесь можно обсуждать вопрос о необходимом количестве рассматриваемых точек: n+1 или n.

Нас интересует равномерное движение системы со скоростью Vос. Эту величину можно найти из условия равенства нулю суммы всех сил, приложенных к рассматриваемой системе. Оно имеет вид:

Fт + Fс +  = 0.                              (7.38)

В этом уравнении имеется одно неизвестное Vос, которое согласно (7.36) заключено в Fс. Следовательно, для решения поставленной задачи достаточно для каждой точки рассчитать силу Fмi, пользуясь правилом параллелограмма и соответствующими величинами Рмi, Rмi, затем найти сумму, подставить его в уравнение (7.38) и найти искомую величину Vос.

Принцип ОС позволил упростить решение задачи и свести его к уравнению (7.38). Физически оно идентично движению объекта 2 по прямолинейной горизонтальной направляющей. Специфика силовых факторов, обусловленных криволинейной траекторией направляющей 1, преобразована и заключена в выражении .

Думается, данный принцип может дать хорошие результаты в случаях, когда события происходят быстро, а масса объекта относительно велика. Далее при необходимости уточнения результатов можно рассчитать данную задачу по традиционной методике, принимая величину Vос в качестве стартовой скорости в точке «а1». Чем меньше будут получаться величины  (см.рис. 7.13б), тем, эффективнее оказался принцип ОС, и наоборот.

Данный пример был рассмотрен лишь с целью иллюстрации принципа ОС. Возможно, это далеко не лучший случай для применения этого принципа. Другое дело – движитель с горизонтальным маятником. Здесь на каждой стадии вектор тяги (вместо постоянной по модулю силы Fт) следует выбирать из 25921-го варианта. Данное количество вариантов продиктовано следующим. При принятом шаге варьирования углов парусов  в 1° и минимальном угле атаки вымпельного ветра в 10° на одном парусе имеется 161 вариант: по 80 вариантов в стороны плюс и минус и один вариант с пассивным парусом, когда угол  равен нулю. На маятнике имеется два паруса, следовательно, количество вариантов по парусам равно 161 в квадрате, что составляет 25921 вариант. Причём каждый из них представляет собой задачу в виде системы из 3-х уравнений (7.32)–(7.34) с тремя неизвестными и одного условия (7.35). Поэтому возможность исключить из задачи условия, связанные с инертностью элементов лодки, даёт существенное сокращение количества вычислений.

Задача с горизонтальным маятником рассматривается на отрезке времени, в течение которого он поворачивается на 90°. С целью соблюдения принятого шага угла  принимаем число n равным 6 и получаем 6 участков с шагом 15° и соответственно 7 малых, фиктивных маятников вместо одного фактического. Условно допускается, что события происходят одновременно на 7 маятниках. Для случая, когда = -90°, они изображены на рис. 7.13в.

Площади парусов и килей на каждом малом маятнике будут равны соответствующей площади элемента настоящего маятника делённой на 7. Коэффициент сопротивления каждого подвижного киля Ккi будет равен первоначальному коэффициенту, делённому на 7. При этом не следует опасаться качественных изменений сил и реакций, связанных с масштабным фактором, так как расчёт по принципу ОС имеет чисто теоретический характер. Этот принцип не подразумевает, что мы в действительности изготовим 7 маятников с килями и парусами, площади которых уменьшены в 7 раз.

Вопросы ориентации линии «аб», парусных балок «АБ» и килевых балок «СД» решаются по методике, приведённой выше. В данном случае, при = -90°, в стартовой позиции все эти линии совмещаются.

В принципе расчётная схема остаётся прежней. Поэтому действующие силы на рисунке не показаны. Следует рассчитывать движение судна, движитель которого оснащён 7-ю малыми маятниками, смещёнными относительно друг друга на 15°. Расчётные формулы (7.32)–(7.34) примут вид:

1) сумма проекций всех сил на ось ОХ равна нулю

+++++

++ Rx = 0;                                                  (7.39)

- сумма проекций всех сил на ось ОУ равна нулю

+++++

+ - Rт = 0;                                                  (7.40)

- сумма моментов всех сил относительно точки О равна нулю

++++

++  = 0.                 (7.41)

В данных уравнениях переменная i изменяется от 1 до 7 и обозначает количество малых горизонтальных маятников. Вначале принимаем, что все реакции Rдi пропорциональны квадратам скоростей килей и рассчитываются по формуле

Rдi = Кд•(Vкi)2,                                  (7.42)

где Кд – есть коэффициент пропорциональности.

В отличие от задачи, рассмотренной в предыдущем параграфе, здесь углы атаки килей не будут регулироваться. Величины 1 и 2 принимаем постоянными. Благодаря этому получим по данному параметру одно неизвестное Кд. Далее, подставив в систему уравнений (7.39)–(7.41) величины Rдi по (7.42), можно решать задачу с тремя неизвестными: Кд, Vс и Rx.

Рассмотрим результаты расчёта по принципу ОС судна с горизонтальным маятником, приведенные в таблицах 7.16–7.25 (группа 1). Расчёты велись для парусника со стандартной конфигурацией исходных параметров. Направление истинного ветра варьировалось от -90° до +90°. Фиктивно маятник разбит на 7 горизонтальных маятников, смещённых относительно друг друга на 15° и работающих одновременно. Положение каждого маятника относительно корпуса характеризуется углом , величины которых приводятся в верхней части таблиц. Результаты расчётов по каждому из них приведены в 7-ми графах таблицы. В общем, схема построения таблиц похожа на предыдущие случаи. В строках 1–18 приведены результаты расчётов по принципу ОС, а в строках 19 и 20 – по обычному. Над таблицами приведены значения угла ветра  и 5-ти расчётных параметров, в том числе полученных величин линейной скорости Vс и угловой – . Значения сил указываются в кгс.

Вначале остановимся на результатах по принципу ОС. Кроме значений Vс и  над таблицей имеются ещё 3 параметра. Сумма R(x) есть сумма проекций на ось ОХ всех сил, действующих на паруса и кили 7 маятников. Она получена путём суммирования результатов по каждому маятнику и равна сумме данных по строке 17. Эта сила уравновешивается реакцией дрейфа неподвижного киля корпуса судна. Сумма Fтi есть сумма проекций на ось ОУ всех сил, действующих на элементы 7-ми маятников. Она получена путём суммирования результатов по каждому маятнику и равна сумме данных в строке 18. Эта сила уравновешивается реакцией Rт (сопротивление среды движению корпуса лодки). Если разность («Сумма Fтi » - Rт ) больше нуля, то судно движется с положительным ускорением, а если меньше нуля, – с отрицательным. Расчёты велись из условия соблюдения равномерного прямолинейного движения лодки, поэтому по всем таблицам эта разность имеет небольшие положительные значения, которые можно принять равными нулю.

В строке «Угол гамма» в верхней части таблиц справа даётся параметр tц, обозначающий время в секундах, в течение которого маятник при данном значении угловой скорости  поворачивается на 15 градусов.

Для каждого из семи маятников величины их исходных параметров Кк7, Sп7 и Rд.макс.7 были получены путём деления на 7 соответствующих им значений параметров (Кк, Sп и Rд.макс.) судна со стандартной конфигурацией. Здесь Rд.макс. обозначает максимально возможное или допустимое значение реакции одного киля на дрейф. Её величина принималась равной 350кгс. Реакция дрейфа для каждого фиктивного подвижного киля рассчитывается по формуле

Rдi = Кд•(Vкi)2  Rд.макс.7 .                       (7.43)

Скорости килей Vкi приведены в строках 1 и 2. Физический смысл параметров по строкам 3–17 те же, что и по таблицам предыдущего параграфа. В строке 18, как отмечалось выше, даются величины силы тяги Fтi, развиваемые каждым из 7-ми маятников. Если эта величина больше нуля, то данный маятник создаёт тягу в положительном направлении оси ОY , а если меньше нуля – в отрицательном.

Теперь перейдём к результатам по обычному (традиционному) расчёту. Уточним, что под обычным расчётом подразумевается расчёт для парусника с одним маятником, который состоит из двух парусов и двух подвижных килей с параметрами Кк, Sп и Rд.макс.. При этом расчёты ведутся отдельно для семи рассматриваемых значений угла  с использованием полученных по принципу ОС значений скоростей: линейной Vс и угловой . Принцип ОС в некотором роде является универсальным, потому что путём простых преобразований можно из таблиц 7.16–7.24 получить новые таблицы с результатами расчёта по традиционным принципам. Многие цифры в новых таблицах будут повторяться, поэтому в книге эти таблицы не приводятся. Мы лишь рассмотрим механизм получения из результатов расчётов по принципу ОС данных, соответствующих и равных результатам обычного расчёта. В новой таблице скоростные и угловые параметры по строкам 1–4, 7–12, 15 и 16 будут те же, их просто можно переписать. Силовые же факторы по строкам 5, 6, 13, 14, 17 и 18 следует умножить на 7.

Далее к новой таблице следует добавить строки 19 и 20. Строка 19 «Сумма (Fi, оу)» (в дальнейшем ) представляет собой сумму проекций на ось ОY абсолютно всех сил, действующих на судно. Данные этой строки можно получить путём сложения величины -Rт с результатом умножения соответствующих данных по Fтi (строка 18) на 7. Величина  представляет собой результирующую силу, которая действует на судно по направлению оси ОY. Если она больше нуля, то парусник движется с положительным ускорением, и наоборот. В строке 20 таблиц даны результаты расчётов изменения линейной скорости лодки под воздействием силы, равной сумме . Расчёты велись на основе известных формул механики (3.11) и (3.12). При этом полная масса парусника принималась равной 150кгс, а продолжительность цикла, в течение которого действует сила , равной величине tц. Если окажется, что масса парусника больше 150кгс, то пропорционально уменьшится величина «Дельта V», а если окажется меньше – то увеличится.

Разобрав структуру таблиц 7.16–7.24 (группа 1) перейдём к качественному рассмотрению полученных результатов. Как отмечалось выше, скорости лодки  и Vс, полученные по принципу ОС, приведены над таблицами. При их сравнении со средне арифметическими значениями скоростей по соответствующим таблицам (7.5–7.14) получается, что принцип ОС даёт результаты по Vс на 1–5% меньше, а по угловой скорости  существуют расхождения как в большую, так и в меньшую сторону. При этом следует учесть, что в случае обычного расчёта величина Rд.макс. равнялась 290кгс, а по принципу ОС – 350кгс.

О результативности выбранных пределов углов  и  косвенным образом можно судить по характеру распределения данных по строке 18. Если они расположились с определённой симметрией с максимумом силы тяги Fтi в средней части выбранного диапазона угла , то это следует расценивать как положительный сигнал и наоборот. Окончательный ответ по наилучшим значениям углов  и  даст максимум параметра «Сумма Fтi». Чем он больше, тем большей скорости Vс достигнет парусник.

При углах = задача симметричная, поэтому углы . В остальных случаях выгодными оказались пределы -30° и 60°. Тем не менее, результаты по строкам 18 и 19 получились распределенными неравномерно. Они по мере убывания угла  смещены в сторону отрицательных значений. Это позволяет сделать предположение о возможности достигнуть более высоких скоростей Vс в случае соответствующей корректировки значений углов  и , допускающей использование шага  менее 15°. Отметим, что аналогичный вывод был сделан ранее в параграфе 7.2 при расчёте традиционным способом.

Результаты в строках 20 дают максимальную величину ожидаемого изменения скорости судна равную 0,27м/сек, что составляет всего 3,6% от расчётной. Такая небольшая величина позволяет сделать вывод о допустимости использования принципа ОС при расчётах для лодки с горизонтальным маятником.

Сравнение линейных скоростей Vс лодки с горизонтальным маятником, рассчитанных по принципу ОС, с аналогичными результатами ОЛ даётся в таблице 7.25. Оно показывает, что при курсах, когда  находится в интервале от -90° – до -45° и от 45° – до 90° парусник с горизонтальным маятником даёт выигрыш по скорости от 12% до 88%, а в остальных случаях выгоднее плыть традиционным способом.

Чем меньше величина угла , тем больше Vс зависит от максимально допустимой величины реакции дрейфа киля – Rд.макс.. В расчётах по таблицам 7.16–7.24 значение этой величины принималось равным 350кгс. С целью оценки степени влияния этого параметра на результаты по Vс дополнительно были просчитаны варианты, при которых Rд.макс.=150кгс и 100кгс. Для случая, когда Rд.макс.=150кгс расчёты велись только при угле ветра  = -90°, при котором роль Rд.макс. наиболее ощутима. Этот случай обозначен группой 2, а результаты его расчёта приведены в таблице 7.26. Сравнение данных таблицы 7.16 с результатами по 7.26 показывает, что снижение величины максимально допустимой реакции дрейфа киля на 57% привело к снижению скорости Vс на 26%, а угловой скорости  – на 57%.

Варианты с Rд.макс.=100кгс (группа 3) просчитывались только для  в интервале от -90° до 0°. При больших значениях этого угла можно пользоваться ранее полученными результатами расчётов с Rд.макс.=350кгс, так как в этих случаях расчётные значения Rдi не превышают 100кгс. Результаты расчётов по группе 3 приведены в таблицах 7.27–7.31. Сравнение данных таблицы 7.16 с результатами в таблице 7.27 показывает, что снижение величины максимально допустимой реакции дрейфа киля на 71% привело к снижению скорости Vс на 35%, а угловой скорости  – на 43%.

Вариации с максимальной реакцией дрейфа подвижных килей показали, что при отрицательных значениях  для достижения больших значений скорости Vс следует добиваться увеличения величины Rд.макс.. А она в свою очередь зависит от совершенства конструкций подвижных килей и механизмов их эксплуатации.

Основной сложностью при составлении программы для расчёта по принципу ОС является разработка методики нахождения углов расположения парусов, обеспечивающих максимальную скорость судна. В процессе предварительных, ориентировочных расчётов программа путём логического анализа и некоторых упрощений отбрасывала неудачные варианты. В результате этого она оставляла для окончательного сравнительного анализа только 3,5% от общего количества вариантов. Возможно, что среди отброшенных 96,5% найдутся варианты с результатами лучше, чем представленные в данном параграфе. Думается, в дальнейшем при необходимости можно будет выполнить более тщательный анализ вариантов с целью выявления сравнительно лучших результатов.

Таким образом, принцип ОС позволил без использования массы парусника и моментов инерции вращающихся элементов найти значения скоростей  и Vс для лодки с горизонтальным маятником и одновременно проверить полученные результаты. Очевидно, что решение данного вопроса традиционным способом с помощью линейных и угловых ускорений оказалось бы значительно более сложной задачей. Средние арифметические значения, полученные по таблицам 7.5–7.14, носят ориентировочный характер.

§ 7.4. Геометрия векторов

В параграфе 6.3 были раскрыты факторы, обуславливающие превышение скорости парусника с подвижными тандемами по сравнению с ОЛ в случаях движения против ветра при  около -90°.

Однако, когда угол  равен +90°, тоже наблюдается устойчивое превышение скоростей рассмотренных движителей с маятниками. Разобраться в полученных результатах для случая = +90° можно, рассмотрев геометрию векторов вымпельного ветра на парусах. На рис. 7.14 представлены распределения векторов (а) на ОЛ и (б) лодке с горизонтальным маятником (б), который рассчитывался по принципу ОС. Данные для второго случая брали из таблицы 7.24, в графе, где угол  равен 0°. В последнем случае оба паруса работают симметрично, поэтому при расчёте силы Fв на парусе 2 его площадь принималась равной 10м2, как и у сравниваемого аналога ОЛ. При этом подразумевается, что сила на парусе 1 исключается.

Рисунок наглядно демонстрирует увеличение скорости вымпельного ветра на парусе маятника более чем в 2 раза. Если на ОЛ она составляет 5,16м/сек, то на парусе предлагаемой лодки – 11,99м/сек. Добиться роста данного параметра удалось благодаря появившейся здесь составляющей =11,61м/сек, обусловленной вращением парусов вокруг точки Ос. Соответственно появился положительный результат в виде резкого увеличения вектора тяги Fв, который пропорционален квадрату вымпельного ветра. При этом скорость предлагаемого судна увеличилась не в 4 раза, а на 45%, так как с увеличением скорости парусника увеличивается и сопротивление среды его движению вперёд.

Если вытащить кили из воды и убрать их, то увеличится угловая скорость вращения маятника, соответственно возрастут величины ,  и Fв, а скорость парусника удастся довести до 7,4м/сек.

Таким образом, можно заключить, что при = у лодок с движителем в виде маятника вращение парусов способствует увеличению скорости действующего на них вымпельного ветра, что в свою очередь приводит к росту вектора тяги судна. К сожалению, данный фактор не даёт положительных результатов при курсах, когда угол  составляет примерно 0° или 180°.