Глава 8

Принцип буксиров

Принцип буксиров получен путём использования горизонтального маятника с внесением следующих изменений:

– парус и киль совмещены в одном элементе подобно тандемам в параграфах 6.1 и 6.2;

– тандемы обладают самостоятельной плавучестью;

– балки, соединяющие тандемы с корпусом судна, работают на растяжение с кручением или на сжатие с кручением;

– радиусы вращения тандемов значительно больше радиусов горизонтальных маятников.

§ 8.1 Два буксира

Работа движителя рассматривается в неподвижных системах ОХУ, О1Х1У1, О2Х2У2 и подвижной, скреплённой с корпусом судна, системе ОсХсУс (рис. 8.1 и 8.2). Корпус лодки условно не показан, его расчётный центр расположен в точке «Ос». Судно приводится в движение тандемами, паруса и кили которых занимают положения, придающие им функции буксиров. Движение судна происходит в положительном направлении оси ОУ. Чтобы исключить дрейф корпуса лодки, он оснащён неподвижным килем.

Расчётные центры тандемов 1 и 2 шарнирно соединены с расчётным центром судна радиальными стержнями соответственно 1Ос и 2Ос, длина которых равна r. Тандемы вместе со стержнями совершают колебательные, возвратно-поступательные движения в пределах углов  по принципу горизонтального маятника. Шарниры в точках 1, 2 и Ос позволяют каждому тандему занимать требуемое положение, а стержням 1Ос и 2Ос обеспечивают работу на растяжение или сжатие, возможно при наличии кручения (рис. 8.1б). Шарниры позволяют тандемам и корпусу парусника перемещаться по вертикали в результате волнений на воде. Основным отличием является размещение парусов не на парусной балке, а на соответствующем киле, обладающем плавучестью.

Существует угроза опрокидывания тандемов при боковом ветре, так как нет препятствующих этому направляющих, соединенных с корпусом. Данную проблему можно решить двумя способами: используя противовесы, закрепляемые в нижней части подвижных килей, или при помощи шарниров, имеющихся в точках 1, 2 и Ос , передавать крутящий момент на корпус судна. Последний вариант приводит к усложнению конструкций шарниров и радиальных стержней, зато исключает увеличение инерционности и гидродинамического сопротивления подвижных килей из-за массы и габаритов противовесов. Кроме того, в некоторых случаях опрокидывающие моменты от тандемов 1 и 2 на корпусе судна будут частично взаимно гаситься.

Силы, действующие на элементы судна, изображены на рис. 8.2. В точке 1 размещёно начало координат системы О1Х1У1, а в точке 2 – системы О2Х2У2. Оси О1Х1 и О2Х2 направлены соответственно вдоль скоростей  и . Они составляют с осью ОХ углы  и . На рисунках изображён случай, когда угловая скорость вращения подвижных элементов >0, а угол < 0. С целью упрощения задачи принимаем, что оба радиальных стержня вращаются с одинаковой угловой скоростью, как если были бы одним единым элементом.

В параграфе 8.2 рассматривается случай работы движителя с одним стержнем и тандемом. Если потребуется рассмотреть случай с разными угловыми скоростями стержней 1Ос и 2Ос, то его можно будет получить, совместив два одиночных буксира в одном движителе, как описано в параграфе 8.2.

Скорости киля , , углы ориентации килей  и другие динамические параметры рассчитываются по ранее изложенным методикам.

Желаемым вариантом распределения продольных усилий в радиальных стержнях 1Ос и 2Ос является растяжение в первом и сжатие во втором. При этом оба тандема будут работать в качестве буксиров, двигающих лодку вперёд. В противном случае тандем станет выполнять функцию не тягача, а буксируемого элемента движителя.

Если условно разрезать стержни по схеме, изображённой на рис. 8.1б, то получим 3 автономных объекта: два тандема и корпус судна. На рис. 8.2 каждый объект заключён в кружок из пунктирной линии. На стадии равномерного, прямолинейного движения к элементам этих 3-х объектов приложены следующие силовые факторы:

- на парусах – Fв1 и Fв2;

- на килях – Rд1, Rд2, Rк1, Rк2, R1, и R2;

- на корпусе – Rт, N1, N2, и Rх.

Причём для продольных усилий в радиальных стержнях 1Ос и 2Ос можно записать

(8.1)

Проекции перечисленных сил и реакций на соответствующие оси координат рассчитываются по формулам:

в системе О1Х1У1

Fв1x = Fв1•cos(fв1);

Fв1y = Fв1•sin(fв1);                            (8.2);

R1x = R1•cos(r1);

R1y = R1•sin(r1);

в системе О2Х2У2

Fв2x = Fв2•cos(fв2);

Fв2y = Fв2•sin(fв2);                            (8.3);

R2x = R2•cos(r2);

R2y = R2•sin(r2);

в системе ОХУ

N1x = N1•cos(н1);

N1у = N1•sin(н1);                               (8.4)

N2x = N2•cos(н2);

N2y = N2•sin(н2).

Углы в (8.2)–(8.4) определяются по ранее изложенным методикам и на рисунках они не изображены. В уравнениях, которые предстоит нам записать, будут фигурировать модули сил и реакций, поэтому с учётом (8.1) мы сможем исключить из них неизвестные реакции R1 и R2, заменив их модули соответственно на силы N1 и N2. При этом углы реакций R1 и R2 – величины известные, и их следует сохранить.

На каждом из 3-х, отмеченных выше объектов, все силы проходят через одну точку – «неподвижный» шарнир. Поэтому в каждом случае можно записать только по 2 уравнения равновесия, итого – 6. Следовательно, в качестве неизвестных можно принять 6 параметров: Vс, Rх, N1, N2, Rд1, и Rд2. Эти уравнения имеют следующий вид.

Тандем 1:

1) сумма проекций всех сил на ось О1Х1 равна нулю

Fв1x + N1x1 - Rк1 = 0;                           (8.5)

- сумма проекций всех сил на ось О1У1 равна нулю

Fв1у + N1у1 + Rд1 = 0.                          (8.6)

Тандем 2:

3) сумма проекций всех сил на ось О2Х2 равна нулю

Fв2x + N2x2 - Rк2 = 0;                           (8.7)

4) сумма проекций всех сил на ось О2У2 равна нулю

Fв2у + N2у2 + Rд2 = 0.                          (8.8)

Корпус лодки:

5) сумма проекций всех сил на ось ОХ равна нулю

N1x + N2х + Rх = 0;                           (8.9)

6) сумма проекций всех сил на ось ОУ равна нулю

N1у + N2у - Rт = 0.                          (8.10)

Здесь

N1x1 = N1•cos(r1);

N1у1 = N1•sin(r1);                             (8.11)

N2x2 = N2•cos(r2);

N2у2 = N2•sin(r2).

Решая совместно 6 уравнений (8.5)–(8.10), можно найти 6 неизвестных, перечисленных выше. Причём для каждого значения угла  максимальная скорость судна Vс определится путём варьирования исходных параметров , и . Значения угловой скорости  в интервале от 0 до той величины, при которой достигается максимум Vс следует рассматривать как стадию ускоренного движения лодки.

Данная задача решалась для судна со стандартной конфигурацией. Все исходные параметры те же, что и в примерах параграфа 7.2. Длины стержней 1Ос и 2Ос (радиус r) принимались равными 12м, а величины углов  – .

Результаты расчётов приведены в таблицах 8.1–8.9. Расчёты велись по обычной методике без принципа ОС. В таблицах приводится параметр «знак омега», величина которого равна 1, если расчёты велись при вращении системы против часовой стрелки. В противном случае, этот параметр равен -1 . При угле ветра  равном -90°, -23°, 0°, 22° и 90° параметр «знак омега» практически не повлиял на результаты расчётов. В крайней правой колонке каждой таблицы приводятся средние арифметические значения линейной скорости Vс и угловой скорости  тандемов за время поворота радиальных стержней на 90°.

В некоторых случаях расчёт не дал желаемого варианта распределения усилий в радиальных стержнях. То есть на данных стадиях тандем из тягача превращался в лишний груз. К этим случаям относятся варианты, в которых величины Ni (строки 17 и 18) имеют отрицательный знак. Как правило, это обстоятельство сопровождается снижением скорости Vс. Если это имеет место при крайних значениях угла , то повысить среднюю скорость лодки можно путём сужения диапазона угла .

На рисунках 8.3–8.6 приведены траектории движения киля 1 при  равном -90°, -68°, 67°, и 90° для случаев, когда = и .

В строках 1 и 4 таблицы 8.14 приведены результаты по средним скоростям таблиц 8.1–8.9 в сравнении с аналогичными данными для обычной лодки. При углах ветра -90°, 67°, и 90° лодка с движителем по принципу двух буксиров развивает большую скорость, чем ОЛ. В остальных случаях лучше движитель перевести в режим традиционного судна.

§ 8.2 Один буксир

Если исключить из рассмотренного движителя тандем 2 вместе со стержнем 2Ос, то получим судно с одним буксиром. Преимуществом такого варианта является наличие единственного радиального стержня 1Ос, работающего на растяжение. Решив проблемы опрокидывания на самом тандеме, можно радиальный стержень заменить тросом. При относительно большой длине троса, например 100 метров, увеличивается период одного цикла, а значит и реже придётся менять направление вращения тандема. При этом сохраняется основное преимущество движителя с тандемом: при углах ветра, равных  корпус судна движется по кратчайшему пути, а лёгкий, подвижный элемент – галсами.

Расчётные схемы и формулы здесь такие же как и для двух буксиров. Отличие в том, что параметры, соответствующие второму тандему следует принимать равными нулю. При этом исключаются неизвестные N2 и Rд2. Остаются 4 неизвестных Vс, Rх, N1 и Rд1 и 4 уравнения: по 2 уравнения на каждый из двух объектов.

Результаты расчётов для судна стандартной конфигурации с одним буксиром приведены в таблицах 8.10–8.13. Площадь единственного паруса равна 10м2, а коэффициент сопротивления киля Кк1 = 0,18. Радиус вращения тандема, величина r принималась равной 100м. Расчёты велись только для углов ветра  равных -90°, -68°, 67° и 90°, так как по остальным случаям можно заранее предсказать результаты, уступающие данным по ОЛ. Усредненные результаты скорости Vс занесены в таблицу 8.14 (строки 2 и 5). Сравнение данных по обоим вариантам

движителей показывает, что судно с одним буксиром развивает большую скорость.

В параграфе 8.1 для упрощения расчётов было принято, что оба радиальных стержня работают как одно целое и вращаются с одинаковой угловой скоростью. В действительности они будут работать как два отдельных, самостоятельных элемента. Поэтому с учётом результатов сравнительного анализа скоростей по таблице 8.14 можно предположить, что раздельная работа тандемов может привести к некоторому улучшению результатов для судна с двумя буксирами.

Рис. 8.3

Рис. 8.4

Рис. 8.5

Рис. 8.6