Глава 9

Принцип байдарки

Вариант такого движителя схематично изображён на рис. 9.1. Механизм рассматривается в подвижной системе ОсХсУс, скреплённой с корпусом лодки, и в неподвижной системе ОХУ. В рассматриваемый момент времени обе системы совмещены, а осью вращения подвижного элемента  является  начало  координат  системы  ОсХсУс,  то  есть  точка Ос .

Данный движитель получен путём использования принципа байдарки в движителе с горизонтальным маятником. Суть работы парусной балки «АБ» и парусов такая же, как и в движителе с горизонтальным маятником. Отличие заключается в работе килевой балки «СД» и килей. Название килевой балки и килей условно здесь сохраним. В стартовом положении маятника балка «СД» ориентируется по линии оси ОсХс, а балка «АБ» как и ранее – по линии «аб» (см. параграф 7.2). Расположив таким образом балки «АБ» и «СД», их следует взаимно жёстко скрепить. Угол между ними, как и прежде, обозначим – . В результате мы получили в стартовом положении движитель в виде горизонтального маятника по принципу байдарки. В случае изменения угла вымпельного ветра, автоматически производится соответствующая корректировка угла (см.параграф 7.2).

В процессе работы движителя маятник вращаясь вокруг оси Ос качается в пределах углов . Причём углы  и  по абсолютной величине могут быть не равными друг другу. Диапазон качения маятника, то есть [- ()] в проведённых расчётах принимался равным 90°. Вращение маятника, смена активности килей, повороты парусов происходят под воздействием крутящего момента от сил, действующих на паруса. Для этого углы ориентации парусов постоянно соответствующим образом изменяются (см.гл. 12). Положение киля тоже всё время корректируется таким образом, чтобы вся система в целом создавала свободный вектор тяги Fт в требуемом направлении.

Кили совершают работу, напоминающую работу вёсел байдарки. Киль, у которого угол  скорости  в системе ОсХсУс имеет отрицательный знак, будет находиться в активном состоянии, то есть в воде. На рисунке это киль 1. А киль с положительным знаком этого угла будет в пассивном состоянии, поэтому он должен быть вынут из воды. На рисунке это киль 2. Здесь в любой момент времени только один из килей может быть в активном состоянии и находиться в воде, а другой должен быть в пассивном состоянии, следовательно, вынут из воды (рис. 9.1б). Чтобы свести к минимуму силы аэродинамического сопротивления на пассивном киле, его следует располагать в горизонтальном положении. Смена активностей килей производится поворотом килевой балки СОсД в вертикальной плоскости на угол  с одновременным поворотом плоскости активного киля из вертикального положения в горизонтальное, а пассивного, наоборот – из горизонтального в вертикальное. Заметим, чтобы один киль был активным, а при этом другой – пассивным, балка СД должна в вертикальной плоскости иметь ломанную продольную ось или шарнир в точке Ос .

Как обычно, корпус лодки снабжён неподвижным килем, для восприятия сил дрейфа в направлении оси ОсХс.

При проектировании нового движителя одной из основных задач является нахождение расчётным путём для различных значений угла  наиболее выгодных пределов качения маятника, то есть углов  и . Одним из главных критериев оценки выгодности является максимальная скорость Vс. Данная задача может быть решена путём расчёта скорости Vс при варьировании угла  и последующего выбора по полученным результатам приемлемых пределов  и . Это наиболее простой путь. При необходимости в процессе решения задачи можно параллельно изменять величину угла  в большую и меньшую сторону от его значения в стартовом положении. Однако в рамках данной работы последнее не делалось.

В системе ОсХсУс в процессе качения маятника парус 1 совершает возвратно-поступательные движения по дуге радиусом zп между точками 1 и 2, а парус 2 – аналогичные движения со сдвигом на 180°. В плане пассивный киль 2 движется возвратно-поступательно по дуге с радиусом zк между точками 3 и 4, а активный киль 1 совершает аналогичные движения со сдвигом на 180°. При достижении маятником каждого из предельных углов поворота  он сталкивается с пружинными механизмами, которые обеспечивают изменение направления вращения на противоположное. Подробно о работе этих механизмов сказано в параграфе 7.2. Здесь они будут иметь лишь небольшое отличие, связанное с иным стартовым положением килевой балки.

Схематично работа движителя и характерные моменты в процессе качения маятника изображены на рис. 9.2. Один цикл качения разделён на две стадии. На стадии 1 (рис. 9.2а-в) маятник вращается против часовой стрелки, киль 1 находится в активном состоянии, а киль 2 – в пассивном. Вращение обеспечивается за счёт соответствующей ориентации парусов, при которой силы, действующие на них, создают крутящий момент с положительным знаком. На стадии 2 (рис. 9.2г-е) вращение происходит по часовой стрелке, при этом киль 1 пассивен, а киль 2 – активен. В процессе этой стадии паруса ориентируются таким образом, чтобы крутящий момент на парусной балке имел отрицательный знак. На стадии 1 стартовое положение показано на рис. 9.2б, а момент, предшествующий достижению предельного угла поворота – на рис. 9.2в. Затем начинается стадия 2 (рис. 9.2г), то есть вращение маятника по часовой стрелке. На рис. 9.2д маятник зафиксирован в стартовом положении, но уже на стадии 2, а на рис. 9.2е – в момент предшествующий достижению предельного угла поворота . Затем начинается 1 стадия, показанная на рис. 9.2а. На этом завершается один цикл качения маятника. Далее всё аналогично будет повторяться.

За счёт вращения маятника на первой стадии движитель отталкивается от воды килем 1, а на второй стадии при его вращении в противоположном направлении – килем 2. Визуально кили движителя, работая как вёсла байдарки, попеременно отталкиваются от воды и обеспечивают движение судна вперёд.

Теперь рассмотрим подробнее работу такого движителя на конкретном примере, где = -68°, Vс = 7,63м/сек, = 6,111(1/сек), , zп=3м, zк=1,5м, представленном на рисунках 9.3 и 9.4. Маятник исследуется на стадии 1 по рис. 9.2. В данном случае угол «жс» равен -78°. Если принять , то угол килевой балки для луча Ос Д с осью ОсХс будет изменяться в пределах , а угол парусной балки для луча Ос Б – (от -33° – до -123°).

Зная величину угловой скорости маятника, можно определить линейные скорости килей  и  от вращательного движения вокруг точки Ос (рис. 9.3). Это вращение в системе, закреплённой с корпусом судна. В любой момент времени абсолютная скорость киля  образуется в результате векторного сложения двух скоростей: Vс и . Угол, составленный вектором скорости  с осью ОсХс, принимаем в качестве угла развала активного киля, то есть угла  . Благодаря этому, в процессе вращения маятника мы будем иметь минимальные потери от сил гидродинамического сопротивления активного киля.

Величину реакций Rд можно регулировать путём варьирования угла атаки киля 1, который откладывается от угла (см. рис. 7.12в). Второй киль пассивный, поэтому направление его скорости будет учитываться главным образом при расчёте силы – аэродинамического сопротивления, возникающего во время его движения по воздуху. Других сил кроме центростремительных и собственного веса на этом киле нет. Последние две силы не влияют на скоростные показатели лодки, их следует учитывать только в части обеспечения требований по прочности и деформациям соответствующих элементов.

В неподвижной системе ОХУ маятник совершает сложное движение, состоящее из переносного поступательного движения со скоростью Vс вдоль оси ОУ и относительного вращательного с угловой скоростью  вокруг подвижной оси Ос. Вращение имеет место в результате воздействия момента от сил Fвi, действующих на парусах. Скорость судна равна скорости точки Ос.

В системе ОХУ сложное движение маятника можно представить в виде вращения с угловой скоростью  вокруг мгновенного центра скоростей, который на рис. 9.3 обозначен точкой «ч» на линии МЦС (линия мгновенных центров скоростей). В этой точке сходятся перпендикуляры от скоростей Vс,  и , проведённые соответственно из точек Ос, С и Д. Исходя из положения и скорости первой точки (Ос) точка «ч» всегда будет находиться на оси ОсХс, системы, скреплённой с корпусом судна. Её координата xч определится по формуле (7.31).

Вращающий момент, действующий на маятник, приводит к его вращению вокруг мгновенного центра скоростей (точки «ч»). Силы создающие момент на стадии равномерного движения, уравновешиваются реакциями Rд, Rк, , Rх и Rт . В момент, следующий после изображённого на рисунках, поменяются координаты килей и других характерных точек , поэтому соответствующим образом изменятся все основные параметры: ,,  и т. д. Даже если поддерживать постоянной скорость лодки скорее всего (ввиду переменной величины угла ) будет меняться угловая скорость вращения маятника, а следовательно, и координата Хч. В связи с этим, линия на рисунке, образованная точками МЦС, в системе ОХУ изображена в виде некой кривой.

Расчёт вымпельного ветра Ji и силы ветра Fвi на парусах производится по методикам, приведённым ранее. На рис. 9.4а изображены параллелограммы для графического нахождения Ji. Силы, действующие на элементы движителя и корпус судна, показаны на рис. 9.4б. Задача здесь в плоскости. Перечислим действующие силовые факторы:

- на парусах – Fв1 и Fв2;

- на килях – Rд, Rк и ;

- на корпусе Rт и Rх.

Реакции Rд и Rк относятся к килю 1, они не пронумерованы, так как второй киль находится в воздухе и на нём нет подобных реакций.

Реакция Rх представляет собой гидродинамическое сопротивление корпуса судна боковому дрейфу в направлении оси ОсХс. Она появляется в результате работы неподвижного киля и корпуса.

Сила  (аэродинамическое сопротивление пассивного киля  вращению горизонтального маятника) направлена под углом  к оси ОХ. Эта сила относится к разряду негативных, она препятствует вращению маятника.

Подвижные кили следует конструировать так, чтобы достигнуть требуемых расчётом величин реакций дрейфа Rдi.

Для решения рассматриваемой задачи на стадии прямолинейного равномерного движения и равномерного вращения маятника можно написать три уравнения равновесия в системе ОХУ:

1) сумма проекций всех сил на ось ОХ равна нулю

Fв1x + Fв2x + Rдx +  Rкx +   + Rx = 0;             (9.1)

- сумма проекций всех сил на ось ОУ равна нулю

Fв1у + Fв2у + Rду + Rку +  - Rт = 0;                   (9.2)

- сумма моментов всех сил относительно точки О равна нулю

Мо(Fв1) + Мо(Fв2) + Мо(Rд) + Мо(Rк) + Мо() = 0.         (9.3)

В системе из 3-х уравнений (9.1)–(9.3) имеется три неизвестных: Vс, Rд и Rx. Все члены уравнений являются функциями от этих неизвестных и исходных параметров. Формулы для их расчёта можно записать по методикам предыдущих глав. При этом

=•cos();                                   (9.4)

=•sin().                                    (9.5)

Для нахождения силы  следует определить вымпельный ветер , действующий на пассивный киль 2 (рис. 9.4а). Он равен векторной сумме Jc и  (собственный ветер от вращения киля 2 вокруг оси Ос в системе ОсХсУс). Если плоскость пассивного киля расположить параллельно вектору , то угол атаки будет равен нулю, а коэффициент С – 1. Тогда угол  будет равен углу вымпельного ветра , а саму силу  можно будет рассчитать по (3.8). При этом в качестве исходного параметра следует иметь приведённую площадь поперечного сечения пассивного киля  для постановки в (3.8). Разумеется, что при конструировании движителя следует стремиться эту величину довести до минимума с целью снижения величины негативной силы .

Уравнения (9.1)–(9.3) являются необходимыми, но недостаточными условиями решения задачи. Чтобы движитель работал, а точнее, чтобы маятник вращался под воздействием ветра в нужном направлении, требуется удовлетворение следующего условия

[ Мос(Fв1) + Мос(Fв2) ]•  > 0.                   (9.6)

Знак суммы моментов от сил на парусах относительно оси вращения точки Ос должен совпадать со знаком угловой скорости маятника. В противном случае, для вращения маятника потребуется какой-нибудь двигатель, что не входит в рамки рассматриваемой задачи.

В некоторых случаях может оказаться, что на одном из парусов наиболее выгодным его положением является пассивное, при котором плоскость паруса ориентируется параллельно его вымпельному ветру. Так как все остальные варианты приводят к относительно худшим результатам. При этом угол атаки паруса равен нулю, а коэффициент С – 1. В результате аэродинамическая сила будет направлена вдоль вектора вымпельного ветра. Здесь в качестве исходного параметра следует использовать приведённую площадь поперечного сечения пассивного паруса . Аэродинамическую силу, действующую на пассивный парус, обозначим как , а его угол в системе ОХУ – . С учётом изложенного величину этой негативной силы можно рассчитать по (3.8). При конструировании движителя следует стремиться величину  довести до минимума с целью снижения величины силы .

Решая уравнения (9.1)–(9.3), следует варьировать параметры ,  и  с целью нахождения значений, обеспечивающих максимальную скорость лодки. Варианты результатов расчёта с величинами угловой скорости в интервале от нуля до  при максимальной Vс можно рассматривать как стадию ускоренного движения лодки.

Вначале задача решалась по обычной методике (без принципа ОС) при варьировании угла  в пределах от -90° до +90°. Скорость истинного ветра Vв =10м/сек . Диапазон изменения угла  принимался равным  с шагом 15°.

Результаты расчётов для судна со стандартной конфигурацией исходных параметров приведены в таблицах 9.1–9.12 (группа 1). Повторим величины основных параметров такой лодки: Sп1 = Sп2 = 5м2, Кс = 0,86, для активного киля Кк = 0,18. Величина последнего коэффициента назначалась по аналогии движителя с горизонтальным маятником (параграф 7.2). Там при наличии одного подвижного киля коэффициент Ккi принимался равным 0,18. Приведённая площадь поперечного сечения пассивного паруса  принята равной 1/20 площади одного паруса, то есть 0,25м2, а для пассивного киля  = / 2 = 0,125м2. Радиус вращения парусов zп принят равным 3м , а радиус килей zк – 1,5м. Соотношение радиусов, параметр zп/zк в качестве оптимального принят равным 2-ум на основании данных, полученных по вертикальному маятнику. В дальнейшем при необходимости влияние этого параметра можно исследовать специально.

В графе «Наименования параметров» таблиц 9.1–9.11 рассматриваемые параметры приведены в соответствии с принятыми в тексте условными обозначениями. Единицы измерений параметров аналогичны единицам таблиц 5.1 и 6.1. В строке 2 той же графы под «омега» подразумевается угловая скорость маятника . В строке 8 даны значения угла  паруса 1 в подвижной системе, ось О1Х1, которой направлена под углом (ж1+180°) к оси ОХ. Здесь ж1 есть угол вымпельного ветра на парусе 1. А в строке 9 аналогичным образом представлены величины угла  для паруса 2. В строках 10 и 11 те же углы приведены уже в неподвижной системе ОХУ. В строке 16 параметр R(x) обозначает реакцию Rх , а в строке 17 «Сумма У» – результат суммирования проекций всех сил и реакций на ось ОУ.

В верхней строке каждой таблицы запись «Угол ветра = …» подразумевается угол  истинного ветра в градусах. В верхних правых углах таблиц даются значения знака омега в виде 1 или -1. Плюс единица означает, что расчёты велись для случаев вращения маятника против часовой стрелки, а минус единица – по часовой стрелке.

«Средние значения» в последней графе получены путём вычисления средних арифметических величин скоростей от их имеющихся 7 результатов расчёта при варьируемых значениях угла «гамма».

В расчётах по таблицам 9.1–9.11 (группа 1) принималось, что величину реакций Rдi можно регулировать путём подбора соответствующего угла атаки активного киля i. Ограничивался только верхний предел этой реакции Rд.макс. величиной 300кгс.

Для случаев, когда угол  равен (таблицы 9.1 и 9.2), задача является абсолютно симметричной, следовательно . По остальным случаям результаты при угле  равном 60° оказались предпочтительнее, чем при -45°. Поэтому в таблицах 9.3–9.11 приведены данные с варьированием угла  от -30° до 60°. Далее можно уточнить пределы  и улучшить результаты по Vс путём уменьшения шага варьирования угла , который (), как отмечалось выше, был принят равным 15°. Однако такие работы не выполнялись, так как уже на этой стадии получились достаточно высокие результаты. Дальнейшее улучшение результатов сохраним в качестве резерва в противовес отрицательным неучтенным факторам.

Имеются случаи, например когда = -90°, а = -15°, 0° и 15°, при которых сумма всех сил на ось ОУ (строка 17) получилась значительно больше нуля. Может показаться, что за счёт резерва по этому показателю можно увеличить полученную скорость судна. Однако, такое мнение безрезультатно. Так как при дальнейшем росте Vс или величина Rд получается больше принятого предела в 300кгс или сумма всех моментов оказывается направленной против принятого данным расчётом направления .

Направление вращения маятника варьировалось при равном 0° и -23°, а результаты расчётов даны в таблицах 9.5 – 9.8. Как видно по таблицам, направление вращения практически не влияет на конечные величины полученных скоростей. Меняются знаки некоторых величин с соблюдением определённой симметрии. Величины отдельных параметров на парусах 1 и 2, а также на килях 1 и 2 меняются местами. Изменения направления вращения маятника при значениях  также не должны существенно отразиться на работе движителя. Очевидно, что будет иметь место симметричное изменение данных. Поэтому расчёты для этих углов ветра при < 0 не выполнялись.

Результаты расчётов скорости по таблицам 9.1–9.11 сведены в сводную таблицу 9.12 (группа 1), где они сравниваются с аналогичными данными по ОЛ. Сравнение показывает превосходство скорости судна с движителем по принципу байдарки при всех направлениях истинного ветра. Величина превышения скорости колеблется от 13 до 99 процентов. Факторы, обеспечивающие столь внушительное превышение скорости, отмечались ранее в параграфе 6.3. Конечно, следует отметить, что этот успех зависит, главным образом, от величины Rд.макс., которая здесь была принята равной 300кгс. Если на практике данный параметр окажется меньше, то, соответственно, скромнее окажутся и скоростные результаты предлагаемого судна при отрицательных значениях угла . По данным таблиц, предельная величина Rдi используется только при углах истинного ветра близких к  -90°.

Кроме того, был рассмотрен вариант, когда на активном киле не регулируется величина угла атаки i. Величина Rдi зависит от конфигурации киля и квадрата его скорости. При этом следует пользоваться формулой (7.42).

Этот вариант был апробирован при двух характерных направлениях истинного ветра: 90° и -90°. В расчётах принималось значение коэффициента Кд равное 30. Так как при  = 90° значения реакции Rд, как правило, получаются небольшими, то для данного угла дополнительно был рассчитан вариант, когда коэффициент Кд = 0. То есть реакция дрейфа равна нулю, чего можно достигнуть, например, путём вытаскивания киля из воды.

Результаты расчётов по изложенным вариантам приведены в таблицах 9.13, 9.14 и 9.15 (группа 2). Как видно по таблицам отказ от регулировки угла атаки киля приводит к отрицательным результатам (таблицы 9.13 и 9.14). Скорости лодок упали. Особенно отрицательно отразился этот вариант при движении по ветру, когда  = 90° (таблица 9.14). Здесь, несмотря на солидный запас суммы сил по оси ОУ, при попытке увеличить скорость судна, суммарный момент, действующий на маятник, оказывается направленным против расчётного направления вращения. При курсе = 90° в случае сведения к нулю реакции дрейфа (Rд = Кд = 0) получились результаты (таблица 9.15) на уровне таблицы 9.2. Соответственно напрашивается вывод: лучшие результаты по скорости судна можно получить путём регулирования угла атаки активного киля, а при движении по ветру его можно вытащить из воды и перевести в пассивное состояние.

Если сравнивать рассмотренный движитель с движителем на рис. 6.4 (табл. 6.1), то увидим, что здесь, как и у движителя с горизонтальным маятником, при = -90° положительный эффект увеличился примерно в 2 раза. Это произошло, главным образом, благодаря двойному увеличению отношения zп/zк. В рассматриваемом случае оно равно 2, а по рис. 6.4 – его можно принять равным единице. Здесь мы имеем выигрыш в силе тяги на основе принципа рычага с соотношением плеч равным 2. Проигрыш в расстоянии оборачивается также плюсом, так как он приводит к увеличению скорости парусов, а следовательно, к увеличению вымпельного ветра (Ji) и силы Fвi на парусах.

Сохраняется общая тенденция: наиболее слабые результаты получаются при курсах лодки близких к случаю, когда  = 0°. Однако, в отличие от предыдущих вариантов движителей, даже в этих случаях принцип байдарки обеспечил увеличение скорости судна более чем на 13% по сравнению с ОЛ. Это обусловлено наличием одного активного киля, благодаря чему плечо пары сил уменьшилось вдвое относительно движителя с двумя килями (горизонтальный маятник). Следовательно, в противовес двойному уменьшению плеч, силы увеличились вдвое, что привело к росту Vс. Данный эффект аналогичен случаю, описанному в параграфе 7.2, когда один из килей искусственно переводился в пассивное состояние.

Таблицы 9.1–9.15 содержат много информации о динамических параметрах рассматриваемой лодки. Она очень полезна лишь для начального этапа изучения парусника, но в реальности парусник не может плыть со скоростями, приведёнными в этих таблицах. Так как через каждые 15° поворота маятника, длящегося менее 0,1сек, скорости Vс и  не могут по модулю так сильно изменяться. Картина будет ближе к действительности, если определить средние значения отмеченных скоростей в процессе поворота маятника на 90°. В данном случае их можно получить с использованием принципа одновременности событий (ОС), не задействовав при этом меры инертности движущихся элементов.

В таблицах 9.16–9.25 (группа 3) даются результаты расчёта по принципу ОС для лодки с рассматриваемым движителем. Угол  варьируется от -90° до +90° . Маятник условно разделён на 7 малых маятников, сдвинутых относительно друг друга на 15°. Процессы (события) происходят одновременно на 7 маятниках, а корпус лодки, как и в прототипе, один. Для случая, когда угол = -90°, внешне маятник будет похож на маятник по рис. 7.13в, с тем отличием, что все килевые балки с килями будут смещены от своих парусных балок на 90° против часовой стрелки. Значения углов  определяются по выше изложенной методике.

Площади парусов (Sпi = 5м2/ 7) и коэффициенты (Ккi = 0,18 / 7) для каждого малого маятника получены путём деления на 7 значений соответствующих параметров реального маятника. Значение коэффициента Кс = 0,86, так как корпус один. Площади пассивных парусов и килей определялись аналогичным образом, путём деления соответствующих площадей на 20 и 2. Радиусы вращения те же. Величина Rд.макс. принималась равной 300кгс.

Схема представления материалов, обозначения параметров и их физические смыслы такие же, как и в таблицах 7.16–7.24. В строках 1–15 даются значения параметров для малых маятников лодки, рассчитанной по принципу ОС, а в строках 16 и 17 – для той же лодки, рассчитанной по обычным принципам. Напомним физический смысл основных результатов, полученных по данному принципу. Скорость судна есть Vс, а скорость вращения маятника – . Значения этих величин даются в строках над таблицами. Время поворота маятника на 15° равно tц, оно даётся в верхней части таблиц справа от записи «Угол гамма».

В процессе вращения маятника, когда угол  равен одному из семи отмеченных в таблицах значений, скорости килей и угловые параметры движителя по строкам 1–3, 5–9, 12 и 13 в действительности будут такими, как по таблицам. А для получения действительных значений силовых параметров следует значения из строк 4, 10, 11, 14 и 15 умножить на количество фиктивных маятников, то есть на 7. Данные по строке 16 получены в результате сложения величины -Rт с соответствующим числом по строке 15, предварительно умноженным на 7. При расчёте приращений скоростей (строчка 17) полная масса парусника принималась равной 150кгс. Данные этой строки показывают величины ожидаемых изменений линейной скорости парусника относительно значения, полученного по принципу ОС. Абсолютный максимум этой величины равен 0,2м/сек, а в процентах от соответствующей скорости Vс изменения могут быть не более 2,7%. Думается, такие величины расхождений вполне приемлемы.

О результативности выбранных углов  косвенно можно судить по характеру распределения данных строки 15. Для случаев, когда , задача симметрична, соответственно и результаты распределились симметрично. В остальных случаях наблюдается далеко несимметричное распределение данных по развиваемой силе тяги Fтi. Максимум этой величины сдвинут в сторону положительных значений угла  при направлениях угла  равных 67°, 45°, 0, -23° и -45°, а при -68° – в обратную сторону. Это говорит о возможности достижения большей суммарной силы тяги движителя, а следовательно, и большей скорости судна путём выбора более рациональных значений углов . Однако такая работа не выполнялась с целью сохранения запаса по скорости Vс в противовес отрицательным факторам, не учтённым в расчётах.

Сравнение полученных скоростных показателей Vс и  со среднеарифметическими значениями этих величин по таблицам 9.1–9.11 показывает, что принцип ОС даёт расхождения по линейной скорости от 3 до -9 процентов. Угловая скорость маятника во всех случаях получилась меньше, а максимум убыли  составил 44%.

С целью сравнения результатов расчёта по принципу ОС с соответствующими данными парусника ОЛ составлена таблица 9.25. Сравнение показывает убедительное превосходство в скорости движителя по принципу байдарки над традиционной лодкой. Максимально скорость увеличилась на 104% при  равном -90°, а минимальное увеличение составило 11% при  = 0°. Причины такого распределения сравнительных характеристик по линейной скорости излагались ранее.

Чем меньше величина угла , тем больше Vс зависит от максимально допустимой величины реакции дрейфа киля – Rд.макс.. В расчётах по таблицам 9.16–9.24 (группа 3) значение этой величины принималось равным 300кгс. Для оценки степени влияния данного параметра на результаты по Vс дополнительно были просчитаны варианты, при которых Rд.макс.=150кгс и 100кгс. В первом варианте расчёты велись только для случая, когда  = -90°, при котором роль Rд.макс. наиболее ощутима. Результаты расчётов приведены в таблице 9.26 (группа 4). Сравнение данных таблицы 9.16 с результатами по (9.26) показывает, что снижение величины максимально допустимой реакции дрейфа киля на 50% привело к снижению скорости Vс на 27%, а угловой скорости  – на 24%.

Результаты расчётов для варианта со значением величины Rд.макс. =100кгс приведены в таблицах 9.27–9.32 (группа 5). Рассмотрены только случаи, когда угол  варьируется в интервале от до 22° , так как в остальных случаях в группе 3 максимальная реакция дрейфа подвижных килей оказалась меньше 100кгс. Следовательно, результаты таблиц 9.17, 9.23 и 9.24 группы 3 можно одновременно рассматривать, как и результаты группы 5. Сравнение данных таблицы 9.16 с результатами по 9.27 показывает, что снижение величины максимально допустимой реакции дрейфа киля на 67% привело к снижению скорости Vс на 35%, а угловой скорости  – на 34%.

Таким образом, при отрицательных значениях  для достижения больших значений скорости Vс следует добиваться увеличения Rд.макс.. А её величина в свою очередь зависит от совершенства конструкций подвижных килей и механизмов их эксплуатации.